Conversion tables − velocity − meter per second vs. knot

目錄

節次	頁次

前言	2

1.	適用範圍	3

2.	引用標準	3

3.	換算因子(conversion factor)	3

4.	換算表	3

附錄A(參考)節(knot)換算為公尺每秒(m/s)換算表	4

附錄B(參考)公尺每秒(m/s)換算為節(knot)換算表	6

前言

本標準係依標準法之規定，經國家標準審查委員會審定，由主管機關公布之中華民國國家標準。CNS 11150:1984已被廢止，由本標準取代。

依標準法第四條之規定，國家標準採自願性方式實施。但經各該目的事業主管機關引用全部或部分內容為法規者，從其規定。

本標準並未建議所有安全事項，使用本標準前應適當建立相關維護安全與健康作業，並且遵守相關法規之規定。

本標準之部分內容，可能涉及專利權、商標權與著作權，主管機關及標準專責機關不負責任何或所有此類專利權、商標權與著作權之鑑別。

1.	適用範圍

本標準規定公尺每秒(meter per second)與節(1)(knot)之速度單位換算。

註(1)	節非屬我國法定度量衡單位

2.	引用標準

下列標準因本標準所引用，成為本標準之一部分。下列引用標準適用最新版(包括補充增修)。

CNS 2925規定極限值之有效位數指示法

3.	換算因子(conversion factor)

本標準所列各換算表係依下列換算因子計算。

1節(knot) = 0.514444公尺每秒(m/s)。

備考：	本標準採用轉換因子係以每浬1852公尺，依下式計算而得：

1節 = 公尺每秒

4.	換算表

換算表如附錄A及附錄B所示。

備考1.	本換算表之數值依CNS 2925規定極限值之有效位數指示法內規定之修整法修整。

備考2.	本換算表係為參考，使用者亦可依第3節換算因子換算適用之位數。

附錄A

(參考)

節(knot)換算為公尺每秒(m/s)換算表

表A.1　節(knot)換算為公尺每秒(m/s)換算表

換算因子：1節 = 0.514444公尺每秒

| 節 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 節 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公尺每秒 |  |
| － | － | 0.0514 | 0.1029 | 0.1543 | 0.2058 | 0.2572 | 0.3087 | 0.3601 | 0.4116 | 0.4630 | － |
| 1 | 0.5144 | 0.5659 | 0.6173 | 0.6688 | 0.7202 | 0.7717 | 0.8231 | 0.8746 | 0.9260 | 0.9774 | 1 |
| 2 | 1.0289 | 1.0803 | 1.1318 | 1.1832 | 1.2347 | 1.2861 | 1.3376 | 1.3890 | 1.4404 | 1.4919 | 2 |
| 3 | 1.5433 | 1.5948 | 1.6462 | 1.6977 | 1.7491 | 1.8006 | 1.8520 | 1.9034 | 1.9549 | 2.0063 | 3 |
| 4 | 2.0578 | 2.1092 | 2.1607 | 2.2121 | 2.2636 | 2.3150 | 2.3664 | 2.4179 | 2.4693 | 2.5208 | 4 |
| 5 | 2.5722 | 2.6237 | 2.6751 | 2.7266 | 2.7780 | 2.8294 | 2.8809 | 2.9323 | 2.9838 | 3.0352 | 5 |
| 6 | 3.0867 | 3.1381 | 3.1896 | 3.2410 | 3.2924 | 3.3439 | 3.3953 | 3.4468 | 3.4982 | 3.5497 | 6 |
| 7 | 3.6011 | 3.6526 | 3.7040 | 3.7554 | 3.8069 | 3.8583 | 3.9098 | 3.9612 | 4.0127 | 4.0641 | 7 |
| 8 | 4.1156 | 4.1670 | 4.2184 | 4.2699 | 4.3213 | 4.3728 | 4.4242 | 4.4757 | 4.5271 | 4.5786 | 8 |
| 9 | 4.6300 | 4.6814 | 4.7329 | 4.7843 | 4.8358 | 4.8872 | 4.9387 | 4.9901 | 5.0416 | 5.0930 | 9 |
| 10 | 5.1444 | 5.1959 | 5.2473 | 5.2988 | 5.3502 | 5.4017 | 5.4531 | 5.5046 | 5.5560 | 5.6074 | 10 |
| 1 | 5.6589 | 5.7103 | 5.7618 | 5.8132 | 5.8647 | 5.9161 | 5.9676 | 6.0190 | 6.0704 | 6.1219 | 1 |
| 2 | 6.1733 | 6.2248 | 6.2762 | 6.3277 | 6.3791 | 6.4306 | 6.4820 | 6.5334 | 6.5849 | 6.6363 | 2 |
| 3 | 6.6878 | 6.7392 | 6.7907 | 6.8421 | 6.8936 | 6.9450 | 6.9964 | 7.0479 | 7.0993 | 7.1508 | 3 |
| 4 | 7.2022 | 7.2537 | 7.3051 | 7.3566 | 7.4080 | 7.4594 | 7.5109 | 7.5623 | 7.6138 | 7.6652 | 4 |
| 5 | 7.7167 | 7.7681 | 7.8196 | 7.8710 | 7.9224 | 7.9739 | 8.0253 | 8.0768 | 8.1282 | 8.1797 | 5 |
| 6 | 8.2311 | 8.2826 | 8.3340 | 8.3854 | 8.4369 | 8.4883 | 8.5398 | 8.5912 | 8.6427 | 8.6941 | 6 |
| 7 | 8.7456 | 8.7970 | 8.8484 | 8.8999 | 8.9513 | 9.0028 | 9.0542 | 9.1057 | 9.1571 | 9.2086 | 7 |
| 8 | 9.2600 | 9.3114 | 9.3629 | 9.4143 | 9.4658 | 9.5172 | 9.5687 | 9.6201 | 9.6716 | 9.7230 | 8 |
| 9 | 9.7744 | 9.8259 | 9.8773 | 9.9288 | 9.9802 | 10.032 | 10.083 | 10.135 | 10.186 | 10.237 | 9 |
| 20 | 10.289 | 10.340 | 10.392 | 10.443 | 10.495 | 10.546 | 10.598 | 10.649 | 10.700 | 10.752 | 20 |
| 1 | 10.803 | 10.855 | 10.906 | 10.958 | 11.009 | 11.061 | 11.112 | 11.163 | 11.215 | 11.266 | 1 |
| 2 | 11.318 | 11.369 | 11.421 | 11.472 | 11.524 | 11.575 | 11.626 | 11.678 | 11.729 | 11.781 | 2 |
| 3 | 11.832 | 11.884 | 11.935 | 11.987 | 12.038 | 12.089 | 12.141 | 12.192 | 12.244 | 12.295 | 3 |
| 4 | 12.347 | 12.398 | 12.450 | 12.501 | 12.552 | 12.604 | 12.655 | 12.707 | 12.758 | 12.810 | 4 |
| 5 | 12.861 | 12.913 | 12.964 | 13.015 | 13.067 | 13.118 | 13.170 | 13.221 | 13.273 | 13.324 | 5 |
| 6 | 13.376 | 13.427 | 13.478 | 13.530 | 13.581 | 13.633 | 13.684 | 13.736 | 13.787 | 13.839 | 6 |
| 7 | 13.890 | 13.941 | 13.993 | 14.044 | 14.096 | 14.147 | 14.199 | 14.250 | 14.302 | 14.353 | 7 |
| 8 | 14.404 | 14.456 | 14.507 | 14.559 | 14.610 | 14.662 | 14.713 | 14.765 | 14.816 | 14.867 | 8 |
| 9 | 14.919 | 14.970 | 15.022 | 15.073 | 15.125 | 15.176 | 15.228 | 15.279 | 15.330 | 15.382 | 9 |
| 30 | 15.433 | 15.485 | 15.536 | 15.588 | 15.639 | 15.691 | 15.742 | 15.793 | 15.845 | 15.896 | 30 |
| 1 | 15.948 | 15.999 | 16.051 | 16.102 | 16.154 | 16.205 | 16.256 | 16.308 | 16.359 | 16.411 | 1 |
| 2 | 16.462 | 16.514 | 16.565 | 16.617 | 16.668 | 16.719 | 16.771 | 16.822 | 16.874 | 16.925 | 2 |
| 3 | 16.977 | 17.028 | 17.080 | 17.131 | 17.182 | 17.234 | 17.285 | 17.337 | 17.388 | 17.440 | 3 |
| 4 | 17.491 | 17.543 | 17.594 | 17.645 | 17.697 | 17.748 | 17.800 | 17.851 | 17.903 | 17.954 | 4 |
| 5 | 18.006 | 18.057 | 18.108 | 18.160 | 18.211 | 18.263 | 18.314 | 18.366 | 18.417 | 18.469 | 5 |
| 6 | 18.520 | 18.571 | 18.623 | 18.674 | 18.726 | 18.777 | 18.829 | 18.880 | 18.932 | 18.983 | 6 |
| 7 | 19.034 | 19.086 | 19.137 | 19.189 | 19.240 | 19.292 | 19.343 | 19.395 | 19.446 | 19.497 | 7 |
| 8 | 19.549 | 19.600 | 19.652 | 19.703 | 19.755 | 19.806 | 19.858 | 19.909 | 19.960 | 20.012 | 8 |
| 9 | 20.063 | 20.115 | 20.166 | 20.218 | 20.269 | 20.321 | 20.372 | 20.423 | 20.475 | 20.526 | 9 |
| 40 | 20.578 | 20.629 | 20.681 | 20.732 | 20.784 | 20.835 | 20.886 | 20.938 | 20.989 | 21.041 | 40 |
| 1 | 21.092 | 21.144 | 21.195 | 21.247 | 21.298 | 21.349 | 21.401 | 21.452 | 21.504 | 21.555 | 1 |
| 2 | 21.607 | 21.658 | 21.710 | 21.761 | 21.812 | 21.864 | 21.915 | 21.967 | 22.018 | 22.070 | 2 |
| 3 | 22.121 | 22.173 | 22.224 | 22.275 | 22.327 | 22.378 | 22.430 | 22.481 | 22.533 | 22.584 | 3 |
| 4 | 22.636 | 22.687 | 22.738 | 22.790 | 22.841 | 22.893 | 22.944 | 22.996 | 23.047 | 23.099 | 4 |
| 5 | 23.150 | 23.201 | 23.253 | 23.304 | 23.356 | 23.407 | 23.459 | 23.510 | 23.562 | 23.613 | 5 |
| 6 | 23.664 | 23.716 | 23.767 | 23.819 | 23.870 | 23.922 | 23.973 | 24.025 | 24.076 | 24.127 | 6 |
| 7 | 24.179 | 24.230 | 24.282 | 24.333 | 24.385 | 24.436 | 24.488 | 24.539 | 24.590 | 24.642 | 7 |
| 8 | 24.693 | 24.745 | 24.796 | 24.848 | 24.899 | 24.951 | 25.002 | 25.053 | 25.105 | 25.156 | 8 |
| 9 | 25.208 | 25.259 | 25.311 | 25.362 | 25.414 | 25.465 | 25.516 | 25.568 | 25.619 | 25.671 | 9 |

表A.1　節(knot)換算為公尺每秒(m/s)換算表(續)

換算因子：1節 = 0.514444公尺每秒

| 節 | 0 | 0.1. | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 節 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公尺每秒 |  |
| 50 | 25.722 | 25.774 | 25.825 | 25.877 | 25.928 | 25.979 | 26.031 | 26.082 | 26.134 | 26.185 | 50 |
| 1 | 26.237 | 26.288 | 26.340 | 26.391 | 26.442 | 26.494 | 26.545 | 26.597 | 26.648 | 26.700 | 1 |
| 2 | 26.751 | 26.803 | 26.854 | 26.905 | 26.957 | 27.008 | 27.060 | 27.111 | 27.163 | 27.214 | 2 |
| 3 | 27.266 | 27.317 | 27.368 | 27.420 | 27.471 | 27.523 | 27.574 | 27.626 | 27.677 | 27.729 | 3 |
| 4 | 27.780 | 27.831 | 27.883 | 27.934 | 27.986 | 28.037 | 28.089 | 28.140 | 28.192 | 28.243 | 4 |
| 5 | 28.294 | 28.346 | 28.397 | 28.449 | 28.500 | 28.552 | 28.603 | 28.655 | 28.706 | 28.757 | 5 |
| 6 | 28.809 | 28.860 | 28.912 | 28.963 | 29.015 | 29.066 | 29.118 | 29.169 | 29.220 | 29.272 | 6 |
| 7 | 29.323 | 29.375 | 29.426 | 29.478 | 29.529 | 29.581 | 29.632 | 29.683 | 29.735 | 29.786 | 7 |
| 8 | 29.838 | 29.889 | 29.941 | 29.992 | 30.044 | 30.095 | 30.146 | 30.198 | 30.249 | 30.301 | 8 |
| 9 | 30.352 | 30.404 | 30.455 | 30.507 | 30.558 | 30.609 | 30.661 | 30.712 | 30.764 | 30.815 | 9 |
| 60 | 30.867 | 30.918 | 30.970 | 31.021 | 31.072 | 31.124 | 31.175 | 31.227 | 31.278 | 31.330 | 60 |
| 1 | 31.381 | 31.433 | 31.484 | 31.535 | 31.587 | 31.638 | 31.690 | 31.741 | 31.793 | 31.844 | 1 |
| 2 | 31.896 | 31.947 | 31.998 | 32.050 | 32.101 | 32.153 | 32.204 | 32.256 | 32.307 | 32.359 | 2 |
| 3 | 32.410 | 32.461 | 32.513 | 32.564 | 32.616 | 32.667 | 32.719 | 32.770 | 32.822 | 32.873 | 3 |
| 4 | 32.924 | 32.976 | 33.027 | 33.079 | 33.130 | 33.182 | 33.233 | 33.285 | 33.336 | 33.387 | 4 |
| 5 | 33.439 | 33.490 | 33.542 | 33.593 | 33.645 | 33.696 | 33.748 | 33.799 | 33.850 | 33.902 | 5 |
| 6 | 33.953 | 34.005 | 34.056 | 34.108 | 34.159 | 34.211 | 34.262 | 34.313 | 34.365 | 34.416 | 6 |
| 7 | 34.468 | 34.519 | 34.571 | 34.622 | 34.674 | 34.725 | 34.776 | 34.828 | 34.879 | 34.931 | 7 |
| 8 | 34.982 | 35.034 | 35.085 | 35.137 | 35.188 | 35.239 | 35.291 | 35.342 | 35.394 | 35.445 | 8 |
| 9 | 35.497 | 35.548 | 35.600 | 35.651 | 35.702 | 35.754 | 35.805 | 35.857 | 35.908 | 35.960 | 9 |
| 70 | 36.011 | 36.063 | 36.114 | 36.165 | 36.217 | 36.268 | 36.320 | 36.371 | 36.423 | 36.474 | 70 |
| 1 | 36.526 | 36.577 | 36.628 | 36.680 | 36.731 | 36.783 | 36.834 | 36.886 | 36.937 | 36.989 | 1 |
| 2 | 37.040 | 37.091 | 37.143 | 37.194 | 37.246 | 37.297 | 37.349 | 37.400 | 37.452 | 37.503 | 2 |
| 3 | 37.554 | 37.606 | 37.657 | 37.709 | 37.760 | 37.812 | 37.863 | 37.915 | 37.966 | 38.017 | 3 |
| 4 | 38.069 | 38.120 | 38.172 | 38.223 | 38.275 | 38.326 | 38.378 | 38.429 | 38.480 | 38.532 | 4 |
| 5 | 38.583 | 38.635 | 38.686 | 38.738 | 38.789 | 38.841 | 38.892 | 38.943 | 38.995 | 39.046 | 5 |
| 6 | 39.098 | 39.149 | 39.201 | 39.252 | 39.304 | 39.355 | 39.406 | 39.458 | 39.509 | 39.561 | 6 |
| 7 | 39.612 | 39.664 | 39.715 | 39.767 | 39.818 | 39.869 | 39.921 | 39.972 | 40.024 | 40.075 | 7 |
| 8 | 40.127 | 40.178 | 40.230 | 40.281 | 40.332 | 40.384 | 40.435 | 40.487 | 40.538 | 40.590 | 8 |
| 9 | 40.641 | 40.693 | 40.744 | 40.795 | 40.847 | 40.898 | 40.950 | 41.001 | 41.053 | 41.104 | 9 |
| 80 | 41.156 | 41.207 | 41.258 | 41.310 | 41.361 | 41.413 | 41.464 | 41.516 | 41.567 | 41.619 | 80 |
| 1 | 41.670 | 41.721 | 41.773 | 41.824 | 41.876 | 41.927 | 41.979 | 42.030 | 42.082 | 42.133 | 1 |
| 2 | 42.184 | 42.236 | 42.287 | 42.339 | 42.390 | 42.442 | 42.493 | 42.545 | 42.596 | 42.647 | 2 |
| 3 | 42.699 | 42.750 | 42.802 | 42.853 | 42.905 | 42.956 | 43.008 | 43.059 | 43.110 | 43.162 | 3 |
| 4 | 43.213 | 43.265 | 43.316 | 43.368 | 43.419 | 43.471 | 43.522 | 43.573 | 43.625 | 43.676 | 4 |
| 5 | 43.728 | 43.779 | 43.831 | 43.882 | 43.934 | 43.985 | 44.036 | 44.088 | 44.139 | 44.191 | 5 |
| 6 | 44.242 | 44.294 | 44.345 | 44.397 | 44.448 | 44.499 | 44.551 | 44.602 | 44.654 | 44.705 | 6 |
| 7 | 44.757 | 44.808 | 44.860 | 44.911 | 44.962 | 45.014 | 45.065 | 45.117 | 45.168 | 45.220 | 7 |
| 8 | 45.271 | 45.323 | 45.374 | 45.425 | 45.477 | 45.528 | 45.580 | 45.631 | 45.683 | 45.734 | 8 |
| 9 | 45.786 | 45.837 | 45.888 | 45.940 | 45.991 | 46.043 | 46.094 | 46.146 | 46.197 | 46.249 | 9 |
| 90 | 46.300 | 46.351 | 46.403 | 46.454 | 46.506 | 46.557 | 46.609 | 46.660 | 46.712 | 46.763 | 90 |
| 1 | 46.814 | 46.866 | 46.917 | 46.969 | 47.020 | 47.072 | 47.123 | 47.175 | 47.226 | 47.277 | 1 |
| 2 | 47.329 | 47.380 | 47.432 | 47.483 | 47.535 | 47.586 | 47.638 | 47.689 | 47.740 | 47.792 | 2 |
| 3 | 47.843 | 47.895 | 47.946 | 47.998 | 48.049 | 48.101 | 48.152 | 48.203 | 48.255 | 48.306 | 3 |
| 4 | 48.358 | 48.409 | 48.461 | 48.512 | 48.564 | 48.615 | 48.666 | 48.718 | 48.769 | 48.821 | 4 |
| 5 | 48.872 | 48.924 | 48.975 | 49.027 | 49.078 | 49.129 | 49.181 | 49.232 | 49.284 | 49.335 | 5 |
| 6 | 49.387 | 49.438 | 49.490 | 49.541 | 49.592 | 49.644 | 49.695 | 49.747 | 49.798 | 49.850 | 6 |
| 7 | 49.901 | 49.953 | 50.004 | 50.055 | 50.107 | 50.158 | 50.210 | 50.261 | 50.313 | 50.364 | 7 |
| 8 | 50.416 | 50.467 | 50.518 | 50.570 | 50.621 | 50.673 | 50.724 | 50.776 | 50.827 | 50.879 | 8 |
| 9 | 50.930 | 50.981 | 51.033 | 51.084 | 51.136 | 51.187 | 51.239 | 51.290 | 51.342 | 51.393 | 9 |
| 100 | 51.444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

附錄B

(參考)

公尺每秒(m/s)換算為節(knot)換算表

表B.1　公尺每秒(m/s)換算為節(knot)換算表

換算因子：1公尺每秒 = 1.943844節

| 公尺每秒 | 0 | 0.1. | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 公尺每秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 節 |  |
| － | － | 0.1944 | 0.3888 | 0.5832 | 0.7775 | 0.9719 | 1.1663 | 1.3607 | 1.5551 | 1.7495 | － |
| 1 | 1.9438 | 2.1382 | 2.3326 | 2.5270 | 2.7214 | 2.9158 | 3.1102 | 3.3045 | 3.4989 | 3.6933 | 1 |
| 2 | 3.8877 | 4.0821 | 4.2765 | 4.4708 | 4.6652 | 4.8596 | 5.0540 | 5.2484 | 5.4428 | 5.6371 | 2 |
| 3 | 5.8315 | 6.0259 | 6.2203 | 6.4147 | 6.6091 | 6.8035 | 6.9978 | 7.1922 | 7.3866 | 7.5810 | 3 |
| 4 | 7.7754 | 7.9698 | 8.1641 | 8.3585 | 8.5529 | 8.7473 | 8.9417 | 9.1361 | 9.3305 | 9.5248 | 4 |
| 5 | 9.7192 | 9.9136 | 10.1080 | 10.3024 | 10.4968 | 10.6911 | 10.8855 | 11.0799 | 11.2743 | 11.4687 | 5 |
| 6 | 11.6631 | 11.8574 | 12.0518 | 12.2462 | 12.4406 | 12.6350 | 12.8294 | 13.0238 | 13.2181 | 13.4125 | 6 |
| 7 | 13.6069 | 13.8013 | 13.9957 | 14.1901 | 14.3844 | 14.5788 | 14.7732 | 14.9676 | 15.1620 | 15.3564 | 7 |
| 8 | 15.5508 | 15.7451 | 15.9395 | 16.1339 | 16.3283 | 16.5227 | 16.7171 | 16.9114 | 17.1058 | 17.3002 | 8 |
| 9 | 17.4946 | 17.6890 | 17.8834 | 18.0777 | 18.2721 | 18.4665 | 18.6609 | 18.8553 | 19.0497 | 19.2441 | 9 |
| 10 | 19.4384 | 19.6328 | 19.8272 | 20.0216 | 20.2160 | 20.4104 | 20.6047 | 20.7991 | 20.9935 | 21.1879 | 10 |
| 1 | 21.3823 | 21.5767 | 21.7711 | 21.9654 | 22.1598 | 22.3542 | 22.5486 | 22.7430 | 22.9374 | 23.1317 | 1 |
| 2 | 23.3261 | 23.5205 | 23.7149 | 23.9093 | 24.1037 | 24.2981 | 24.4924 | 24.6868 | 24.8812 | 25.0756 | 2 |
| 3 | 25.2700 | 25.4644 | 25.6587 | 25.8531 | 26.0475 | 26.2419 | 26.4363 | 26.6307 | 26.8250 | 27.0194 | 3 |
| 4 | 27.2138 | 27.4082 | 27.6026 | 27.7970 | 27.9914 | 28.1857 | 28.3801 | 28.5745 | 28.7689 | 28.9633 | 4 |
| 5 | 29.1577 | 29.3520 | 29.5464 | 29.7408 | 29.9352 | 30.1296 | 30.3240 | 30.5184 | 30.7127 | 30.9071 | 5 |
| 6 | 31.1015 | 31.2959 | 31.4903 | 31.6847 | 31.8790 | 32.0734 | 32.2678 | 32.4622 | 32.6566 | 32.8510 | 6 |
| 7 | 33.0453 | 33.2397 | 33.4341 | 33.6285 | 33.8229 | 34.0173 | 34.2117 | 34.4060 | 34.6004 | 34.7948 | 7 |
| 8 | 34.9892 | 35.1836 | 35.3780 | 35.5723 | 35.7667 | 35.9611 | 36.1555 | 36.3499 | 36.5443 | 36.7387 | 8 |
| 9 | 36.9330 | 37.1274 | 37.3218 | 37.5162 | 37.7106 | 37.9050 | 38.0993 | 38.2937 | 38.4881 | 38.6825 | 9 |
| 20 | 38.8769 | 39.0713 | 39.2656 | 39.4600 | 39.6544 | 39.8488 | 40.0432 | 40.2376 | 40.4320 | 40.6263 | 20 |
| 1 | 40.8207 | 41.0151 | 41.2095 | 41.4039 | 41.5983 | 41.7926 | 41.9870 | 42.1814 | 42.3758 | 42.5702 | 1 |
| 2 | 42.7646 | 42.9590 | 43.1533 | 43.3477 | 43.5421 | 43.7365 | 43.9309 | 44.1253 | 44.3196 | 44.5140 | 2 |
| 3 | 44.7084 | 44.9028 | 45.0972 | 45.2916 | 45.4859 | 45.6803 | 45.8747 | 46.0691 | 46.2635 | 46.4579 | 3 |
| 4 | 46.6523 | 46.8466 | 47.0410 | 47.2354 | 47.4298 | 47.6242 | 47.8186 | 48.0129 | 48.2073 | 48.4017 | 4 |
| 5 | 48.5961 | 48.7905 | 48.9849 | 49.1793 | 49.3736 | 49.5680 | 49.7624 | 49.9568 | 50.1512 | 50.3456 | 5 |
| 6 | 50.5399 | 50.7343 | 50.9287 | 51.1231 | 51.3175 | 51.5119 | 51.7063 | 51.9006 | 52.0950 | 52.2894 | 6 |
| 7 | 52.4838 | 52.6782 | 52.8726 | 53.0669 | 53.2613 | 53.4557 | 53.6501 | 53.8445 | 54.0389 | 54.2332 | 7 |
| 8 | 54.4276 | 54.6220 | 54.8164 | 55.0108 | 55.2052 | 55.3996 | 55.5939 | 55.7883 | 55.9827 | 56.1771 | 8 |
| 9 | 56.3715 | 56.5659 | 56.7602 | 56.9546 | 57.1490 | 57.3434 | 57.5378 | 57.7322 | 57.9266 | 58.1209 | 9 |
| 30 | 58.3153 | 58.5097 | 58.7041 | 58.8985 | 59.0929 | 59.2872 | 59.4816 | 59.6760 | 59.8704 | 60.0648 | 30 |
| 1 | 60.2592 | 60.4535 | 60.6479 | 60.8423 | 61.0367 | 61.2311 | 61.4255 | 61.6199 | 61.8142 | 62.0086 | 1 |
| 2 | 62.2030 | 62.3974 | 62.5918 | 62.7862 | 62.9805 | 63.1749 | 63.3693 | 63.5637 | 63.7581 | 63.9525 | 2 |
| 3 | 64.1469 | 64.3412 | 64.5356 | 64.7300 | 64.9244 | 65.1188 | 65.3132 | 65.5075 | 65.7019 | 65.8963 | 3 |
| 4 | 66.0907 | 66.2851 | 66.4795 | 66.6738 | 66.8682 | 67.0626 | 67.2570 | 67.4514 | 67.6458 | 67.8402 | 4 |
| 5 | 68.0345 | 68.2289 | 68.4233 | 68.6177 | 68.8121 | 69.0065 | 69.2008 | 69.3952 | 69.5896 | 69.7840 | 5 |
| 6 | 69.9784 | 70.1728 | 70.3672 | 70.5615 | 70.7559 | 70.9503 | 71.1447 | 71.3391 | 71.5335 | 71.7278 | 6 |
| 7 | 71.9222 | 72.1166 | 72.3110 | 72.5054 | 72.6998 | 72.8942 | 73.0885 | 73.2829 | 73.4773 | 73.6717 | 7 |
| 8 | 73.8661 | 74.0605 | 74.2548 | 74.4492 | 74.6436 | 74.8380 | 75.0324 | 75.2268 | 75.4211 | 75.6155 | 8 |
| 9 | 75.8099 | 76.0043 | 76.1987 | 76.3931 | 76.5875 | 76.7818 | 76.9762 | 77.171 | 77.365 | 77.559 | 9 |
| 40 | 77.754 | 77.948 | 78.143 | 78.337 | 78.531 | 78.726 | 78.920 | 79.114 | 79.309 | 79.503 | 40 |
| 1 | 79.698 | 79.892 | 80.086 | 80.281 | 80.475 | 80.670 | 80.864 | 81.058 | 81.253 | 81.447 | 1 |
| 2 | 81.641 | 81.836 | 82.030 | 82.225 | 82.419 | 82.613 | 82.808 | 83.002 | 83.197 | 83.391 | 2 |
| 3 | 83.585 | 83.780 | 83.974 | 84.168 | 84.363 | 84.557 | 84.752 | 84.946 | 85.140 | 85.335 | 3 |
| 4 | 85.529 | 85.724 | 85.918 | 86.112 | 86.307 | 86.501 | 86.695 | 86.890 | 87.084 | 87.279 | 4 |
| 5 | 87.473 | 87.667 | 87.862 | 88.056 | 88.251 | 88.445 | 88.639 | 88.834 | 89.028 | 89.222 | 5 |
| 6 | 89.417 | 89.611 | 89.806 | 90.000 | 90.194 | 90.389 | 90.583 | 90.778 | 90.972 | 91.166 | 6 |
| 7 | 91.361 | 91.555 | 91.749 | 91.944 | 92.138 | 92.333 | 92.527 | 92.721 | 92.916 | 93.110 | 7 |
| 8 | 93.305 | 93.499 | 93.693 | 93.888 | 94.082 | 94.276 | 94.471 | 94.665 | 94.860 | 95.054 | 8 |
| 9 | 95.248 | 95.443 | 95.637 | 95.832 | 96.026 | 96.220 | 96.415 | 96.609 | 96.803 | 96.998 | 9 |

表B.1　公尺每秒(m/s)換算為節(knot)換算表(續)

換算因子：1公尺每秒 = 1.943844節

| 公尺每秒 | 0 | 0.1. | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 公尺每秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 節 |  |
| 50 | 97.192 | 97.387 | 97.581 | 97.775 | 97.970 | 98.164 | 98.359 | 98.553 | 98.747 | 98.942 | 50 |
| 1 | 99.136 | 99.330 | 99.525 | 99.719 | 99.914 | 100.11 | 100.30 | 100.50 | 100.69 | 100.89 | 1 |
| 2 | 101.08 | 101.27 | 101.47 | 101.66 | 101.86 | 102.05 | 102.25 | 102.44 | 102.63 | 102.83 | 2 |
| 3 | 103.02 | 103.22 | 103.41 | 103.61 | 103.80 | 104.00 | 104.19 | 104.38 | 104.58 | 104.77 | 3 |
| 4 | 104.97 | 105.16 | 105.36 | 105.55 | 105.75 | 105.94 | 106.13 | 106.33 | 106.52 | 106.72 | 4 |
| 5 | 106.91 | 107.11 | 107.30 | 107.49 | 107.69 | 107.88 | 108.08 | 108.27 | 108.47 | 108.66 | 5 |
| 6 | 108.86 | 109.05 | 109.24 | 109.44 | 109.63 | 109.83 | 110.02 | 110.22 | 110.41 | 110.60 | 6 |
| 7 | 110.80 | 110.99 | 111.19 | 111.38 | 111.58 | 111.77 | 111.97 | 112.16 | 112.35 | 112.55 | 7 |
| 8 | 112.74 | 112.94 | 113.13 | 113.33 | 113.52 | 113.71 | 113.91 | 114.10 | 114.30 | 114.49 | 8 |
| 9 | 114.69 | 114.88 | 115.08 | 115.27 | 115.46 | 115.66 | 115.85 | 116.05 | 116.24 | 116.44 | 9 |
| 60 | 116.63 | 116.83 | 117.02 | 117.21 | 117.41 | 117.60 | 117.80 | 117.99 | 118.19 | 118.38 | 60 |
| 1 | 118.57 | 118.77 | 118.96 | 119.16 | 119.35 | 119.55 | 119.74 | 119.94 | 120.13 | 120.32 | 1 |
| 2 | 120.52 | 120.71 | 120.91 | 121.10 | 121.30 | 121.49 | 121.68 | 121.88 | 122.07 | 122.27 | 2 |
| 3 | 122.46 | 122.66 | 122.85 | 123.05 | 123.24 | 123.43 | 123.63 | 123.82 | 124.02 | 124.21 | 3 |
| 4 | 124.41 | 124.60 | 124.79 | 124.99 | 125.18 | 125.38 | 125.57 | 125.77 | 125.96 | 126.16 | 4 |
| 5 | 126.35 | 126.54 | 126.74 | 126.93 | 127.13 | 127.32 | 127.52 | 127.71 | 127.90 | 128.10 | 5 |
| 6 | 128.29 | 128.49 | 128.68 | 128.88 | 129.07 | 129.27 | 129.46 | 129.65 | 129.85 | 130.04 | 6 |
| 7 | 130.24 | 130.43 | 130.63 | 130.82 | 131.02 | 131.21 | 131.40 | 131.60 | 131.79 | 131.99 | 7 |
| 8 | 132.18 | 132.38 | 132.57 | 132.76 | 132.96 | 133.15 | 133.35 | 133.54 | 133.74 | 133.93 | 8 |
| 9 | 134.13 | 134.32 | 134.51 | 134.71 | 134.90 | 135.10 | 135.29 | 135.49 | 135.68 | 135.87 | 9 |
| 70 | 136.07 | 136.26 | 136.46 | 136.65 | 136.85 | 137.04 | 137.24 | 137.43 | 137.62 | 137.82 | 70 |
| 1 | 138.01 | 138.21 | 138.40 | 138.60 | 138.79 | 138.98 | 139.18 | 139.37 | 139.57 | 139.76 | 1 |
| 2 | 139.96 | 140.15 | 140.35 | 140.54 | 140.73 | 140.93 | 141.12 | 141.32 | 141.51 | 141.71 | 2 |
| 3 | 141.90 | 142.09 | 142.29 | 142.48 | 142.68 | 142.87 | 143.07 | 143.26 | 143.46 | 143.65 | 3 |
| 4 | 143.84 | 144.04 | 144.23 | 144.43 | 144.62 | 144.82 | 145.01 | 145.21 | 145.40 | 145.59 | 4 |
| 5 | 145.79 | 145.98 | 146.18 | 146.37 | 146.57 | 146.76 | 146.95 | 147.15 | 147.34 | 147.54 | 5 |
| 6 | 147.73 | 147.93 | 148.12 | 148.32 | 148.51 | 148.70 | 148.90 | 149.09 | 149.29 | 149.48 | 6 |
| 7 | 149.68 | 149.87 | 150.06 | 150.26 | 150.45 | 150.65 | 150.84 | 151.04 | 151.23 | 151.43 | 7 |
| 8 | 151.62 | 151.81 | 152.01 | 152.20 | 152.40 | 152.59 | 152.79 | 152.98 | 153.17 | 153.37 | 8 |
| 9 | 153.56 | 153.76 | 153.95 | 154.15 | 154.34 | 154.54 | 154.73 | 154.92 | 155.12 | 155.31 | 9 |
| 80 | 155.51 | 155.70 | 155.90 | 156.09 | 156.29 | 156.48 | 156.67 | 156.87 | 157.06 | 157.26 | 80 |
| 1 | 157.45 | 157.65 | 157.84 | 158.03 | 158.23 | 158.42 | 158.62 | 158.81 | 159.01 | 159.20 | 1 |
| 2 | 159.40 | 159.59 | 159.78 | 159.98 | 160.17 | 160.37 | 160.56 | 160.76 | 160.95 | 161.14 | 2 |
| 3 | 161.34 | 161.53 | 161.73 | 161.92 | 162.12 | 162.31 | 162.51 | 162.70 | 162.89 | 163.09 | 3 |
| 4 | 163.28 | 163.48 | 163.67 | 163.87 | 164.06 | 164.25 | 164.45 | 164.64 | 164.84 | 165.03 | 4 |
| 5 | 165.23 | 165.42 | 165.62 | 165.81 | 166.00 | 166.20 | 166.39 | 166.59 | 166.78 | 166.98 | 5 |
| 6 | 167.17 | 167.36 | 167.56 | 167.75 | 167.95 | 168.14 | 168.34 | 168.53 | 168.73 | 168.92 | 6 |
| 7 | 169.11 | 169.31 | 169.50 | 169.70 | 169.89 | 170.09 | 170.28 | 170.48 | 170.67 | 170.86 | 7 |
| 8 | 171.06 | 171.25 | 171.45 | 171.64 | 171.84 | 172.03 | 172.22 | 172.42 | 172.61 | 172.81 | 8 |
| 9 | 173.00 | 173.20 | 173.39 | 173.59 | 173.78 | 173.97 | 174.17 | 174.36 | 174.56 | 174.75 | 9 |
| 90 | 174.95 | 175.14 | 175.33 | 175.53 | 175.72 | 175.92 | 176.11 | 176.31 | 176.50 | 176.70 | 90 |
| 1 | 176.89 | 177.08 | 177.28 | 177.47 | 177.67 | 177.86 | 178.06 | 178.25 | 178.44 | 178.64 | 1 |
| 2 | 178.83 | 179.03 | 179.22 | 179.42 | 179.61 | 179.81 | 180.00 | 180.19 | 180.39 | 180.58 | 2 |
| 3 | 180.78 | 180.97 | 181.17 | 181.36 | 181.56 | 181.75 | 181.94 | 182.14 | 182.33 | 182.53 | 3 |
| 4 | 182.72 | 182.92 | 183.11 | 183.30 | 183.50 | 183.69 | 183.89 | 184.08 | 184.28 | 184.47 | 4 |
| 5 | 184.67 | 184.86 | 185.05 | 185.25 | 185.44 | 185.64 | 185.83 | 186.03 | 186.22 | 186.41 | 5 |
| 6 | 186.61 | 186.80 | 187.00 | 187.19 | 187.39 | 187.58 | 187.78 | 187.97 | 188.16 | 188.36 | 6 |
| 7 | 188.55 | 188.75 | 188.94 | 189.14 | 189.33 | 189.52 | 189.72 | 189.91 | 190.11 | 190.30 | 7 |
| 8 | 190.50 | 190.69 | 190.89 | 191.08 | 191.27 | 191.47 | 191.66 | 191.86 | 192.05 | 192.25 | 8 |
| 9 | 192.44 | 192.63 | 192.83 | 193.02 | 193.22 | 193.41 | 193.61 | 193.80 | 194.00 | 194.19 | 9 |
| 100 | 194.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

關鍵字：節、公尺每秒、knot、meter per second、m/s、換算表

# Text boxes

草-制1020514