Conversion tables for units − Thermal conductivity − Watt per meter kelvin and kilocalorie per hour meter degree Celsius

目錄

節次	頁次

前言	2

1.	適用範圍	3

2.	引用標準	3

3.	換算因子(conversion factor)	3

4.	換算表	3

附錄A(參考)千卡每小時每公尺每攝度[kcalth/(h．m．℃)]換算為

瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算表	4

附錄B(參考)瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算為

千卡每小時每公尺每攝度[kcalth/(h．m．℃)]換算表	6

附錄C(參考)千卡每小時每公尺每攝度[kcalIT/(h．m．℃)]換算為

瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算表	8

附錄D(參考)瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算為

千卡每小時每公尺每攝度[kcalIT/(h．m．℃)]換算表	10

前言

本標準係依標準法之規定，經國家標準審查委員會審定，由主管機關公布之中華民國國家標準。CNS 11146:1984已被廢止，由本標準取代。

依標準法第四條之規定，國家標準採自願性方式實施。但經各該目的事業主管機關引用全部或部分內容為法規者，從其規定。

本標準並未建議所有安全事項，使用本標準前應適當建立相關維護安全與健康作業，並且遵守相關法規之規定。

本標準之部分內容，可能涉及專利權、商標權與著作權，主管機關及標準專責機關不負責任何或所有此類專利權、商標權與著作權之鑑別。

1.	適用範圍

本標準規定瓦特每公尺每克耳文[watt per meter kelvin，單位符號W/(m．K)]與千卡每小時每公尺每攝度[kilocalorie per hour meter degree Celsius，單位符號kcal/(h．m．℃)]之導熱係數單位換算。

2.	引用標準

下列標準因本標準所引用，成為本標準之一部分。下列引用標準適用最新版(包括補充增修)。

CNS 2925規定極限值之有效位數指示法

3.	換算因子(conversion factor)

本標準所列各換算表係依下列換算因子計算。

1千卡每小時每公尺每攝度[kcalth/(h．m．℃)] =  = 1.16222瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]。

1千卡每小時每公尺每攝度[kcalIT/(h．m．℃)] =  = 1.163瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]。

備考：本標準使用之卡分別引用熱化學所定義之熱化學卡(calth)，與1956年7月在倫敦召開的蒸氣性質國際會議所定義之國際蒸氣表卡(international steam table calorie, calIT)。

熱化學卡：1 calth = 4.184焦耳(J)

國際蒸氣表卡：1 calIT = 4.1868焦耳(J)

瓦特定義：1 W = 1焦耳每秒(J/s)

4.	換算表

採用熱化學定義的卡值換算表如附錄A及附錄B所示，採用國際蒸氣表卡換算表如附錄C及附錄D。

備考1.本換算表之數值依CNS 2925規定極限值之有效位數指示法內規定之修整法修整。

備考2.	本換算表係為參考，使用者亦可依第3節換算因子換算適用之位數。

備考3.	其他SI制可接受的熱量換算因子尚包括平均卡路里(mean calorie)、15 ℃卡路里(15 ℃ calorie, cal15)及20 ℃卡路里(20 ℃ claorie, cal20)，該等換算因子如下所示：

1平均卡路里(cal) = 4.19002焦耳(J)

1卡路里(15 ℃)(kcal15) = 4.18580焦耳(J)

1卡路里(20 ℃)(kcal20) = 4.18190焦耳(J)

附錄A

(參考)

千卡每小時每公尺每攝度[kcalth/(h．m．℃)]換算為瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算表

表A.1　千卡每小時每公尺每攝度[kcalth/(h．m．℃)]

換算為瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算表

換算因子：1 kcalth/(h．m．℃) = 1.16222 W/(m．K)

| kcalth/(h．m．℃) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m．K) |
| 0 | － | 0.1162 | 0.2324 | 0.3487 | 0.4649 | 0.5811 | 0.6973 | 0.8136 | 0.9298 | 1.0460 |
| 1 | 1.1622 | 1.2784 | 1.3947 | 1.5109 | 1.6271 | 1.7433 | 1.8596 | 1.9758 | 2.0920 | 2.2082 |
| 2 | 2.3244 | 2.4407 | 2.5569 | 2.6731 | 2.7893 | 2.9056 | 3.0218 | 3.1380 | 3.2542 | 3.3704 |
| 3 | 3.4867 | 3.6029 | 3.7191 | 3.8353 | 3.9516 | 4.0678 | 4.1840 | 4.3002 | 4.4164 | 4.5327 |
| 4 | 4.6489 | 4.7651 | 4.8813 | 4.9976 | 5.1138 | 5.2300 | 5.3462 | 5.4624 | 5.5787 | 5.6949 |
| 5 | 5.8111 | 5.9273 | 6.0436 | 6.1598 | 6.2760 | 6.3922 | 6.5084 | 6.6247 | 6.7409 | 6.8571 |
| 6 | 6.9733 | 7.0896 | 7.2058 | 7.3220 | 7.4382 | 7.5544 | 7.6707 | 7.7869 | 7.9031 | 8.0193 |
| 7 | 8.1356 | 8.2518 | 8.3680 | 8.4842 | 8.6004 | 8.7167 | 8.8329 | 8.9491 | 9.0653 | 9.1816 |
| 8 | 9.2978 | 9.4140 | 9.5302 | 9.6464 | 9.7627 | 9.8789 | 9.9951 | 10.111 | 10.228 | 10.344 |
| 9 | 10.460 | 10.576 | 10.692 | 10.809 | 10.925 | 11.041 | 11.157 | 11.274 | 11.390 | 11.506 |
| 10 | 11.622 | 11.738 | 11.855 | 11.971 | 12.087 | 12.203 | 12.320 | 12.436 | 12.552 | 12.668 |
| 11 | 12.784 | 12.901 | 13.017 | 13.133 | 13.249 | 13.366 | 13.482 | 13.598 | 13.714 | 13.830 |
| 12 | 13.947 | 14.063 | 14.179 | 14.295 | 14.412 | 14.528 | 14.644 | 14.760 | 14.876 | 14.993 |
| 13 | 15.109 | 15.225 | 15.341 | 15.458 | 15.574 | 15.690 | 15.806 | 15.922 | 16.039 | 16.155 |
| 14 | 16.271 | 16.387 | 16.504 | 16.620 | 16.736 | 16.852 | 16.968 | 17.085 | 17.201 | 17.317 |
| 15 | 17.433 | 17.550 | 17.666 | 17.782 | 17.898 | 18.014 | 18.131 | 18.247 | 18.363 | 18.479 |
| 16 | 18.596 | 18.712 | 18.828 | 18.944 | 19.060 | 19.177 | 19.293 | 19.409 | 19.525 | 19.642 |
| 17 | 19.758 | 19.874 | 19.990 | 20.106 | 20.223 | 20.339 | 20.455 | 20.571 | 20.688 | 20.804 |
| 18 | 20.920 | 21.036 | 21.152 | 21.269 | 21.385 | 21.501 | 21.617 | 21.734 | 21.850 | 21.966 |
| 19 | 22.082 | 22.198 | 22.315 | 22.431 | 22.547 | 22.663 | 22.780 | 22.896 | 23.012 | 23.128 |
| 20 | 23.244 | 23.361 | 23.477 | 23.593 | 23.709 | 23.826 | 23.942 | 24.058 | 24.174 | 24.290 |
| 21 | 24.407 | 24.523 | 24.639 | 24.755 | 24.872 | 24.988 | 25.104 | 25.220 | 25.336 | 25.453 |
| 22 | 25.569 | 25.685 | 25.801 | 25.918 | 26.034 | 26.150 | 26.266 | 26.382 | 26.499 | 26.615 |
| 23 | 26.731 | 26.847 | 26.964 | 27.080 | 27.196 | 27.312 | 27.428 | 27.545 | 27.661 | 27.777 |
| 24 | 27.893 | 28.010 | 28.126 | 28.242 | 28.358 | 28.474 | 28.591 | 28.707 | 28.823 | 28.939 |
| 25 | 29.056 | 29.172 | 29.288 | 29.404 | 29.520 | 29.637 | 29.753 | 29.869 | 29.985 | 30.102 |
| 26 | 30.218 | 30.334 | 30.450 | 30.566 | 30.683 | 30.799 | 30.915 | 31.031 | 31.148 | 31.264 |
| 27 | 31.380 | 31.496 | 31.612 | 31.729 | 31.845 | 31.961 | 32.077 | 32.194 | 32.310 | 32.426 |
| 28 | 32.542 | 32.658 | 32.775 | 32.891 | 33.007 | 33.123 | 33.240 | 33.356 | 33.472 | 33.588 |
| 29 | 33.704 | 33.821 | 33.937 | 34.053 | 34.169 | 34.286 | 34.402 | 34.518 | 34.634 | 34.750 |
| 30 | 34.867 | 34.983 | 35.099 | 35.215 | 35.332 | 35.448 | 35.564 | 35.680 | 35.796 | 35.913 |
| 31 | 36.029 | 36.145 | 36.261 | 36.378 | 36.494 | 36.610 | 36.726 | 36.842 | 36.959 | 37.075 |
| 32 | 37.191 | 37.307 | 37.424 | 37.540 | 37.656 | 37.772 | 37.888 | 38.005 | 38.121 | 38.237 |
| 33 | 38.353 | 38.470 | 38.586 | 38.702 | 38.818 | 38.934 | 39.051 | 39.167 | 39.283 | 39.399 |
| 34 | 39.516 | 39.632 | 39.748 | 39.864 | 39.980 | 40.097 | 40.213 | 40.329 | 40.445 | 40.562 |
| 35 | 40.678 | 40.794 | 40.910 | 41.026 | 41.143 | 41.259 | 41.375 | 41.491 | 41.608 | 41.724 |
| 36 | 41.840 | 41.956 | 42.072 | 42.189 | 42.305 | 42.421 | 42.537 | 42.654 | 42.770 | 42.886 |
| 37 | 43.002 | 43.118 | 43.235 | 43.351 | 43.467 | 43.583 | 43.700 | 43.816 | 43.932 | 44.048 |
| 38 | 44.164 | 44.281 | 44.397 | 44.513 | 44.629 | 44.746 | 44.862 | 44.978 | 45.094 | 45.210 |
| 39 | 45.327 | 45.443 | 45.559 | 45.675 | 45.792 | 45.908 | 46.024 | 46.140 | 46.256 | 46.373 |
| 40 | 46.489 | 46.605 | 46.721 | 46.838 | 46.954 | 47.070 | 47.186 | 47.302 | 47.419 | 47.535 |
| 41 | 47.651 | 47.767 | 47.884 | 48.000 | 48.116 | 48.232 | 48.348 | 48.465 | 48.581 | 48.697 |
| 42 | 48.813 | 48.930 | 49.046 | 49.162 | 49.278 | 49.394 | 49.511 | 49.627 | 49.743 | 49.859 |
| 43 | 49.976 | 50.092 | 50.208 | 50.324 | 50.440 | 50.557 | 50.673 | 50.789 | 50.905 | 51.022 |
| 44 | 51.138 | 51.254 | 51.370 | 51.486 | 51.603 | 51.719 | 51.835 | 51.951 | 52.068 | 52.184 |
| 45 | 52.300 | 52.416 | 52.532 | 52.649 | 52.765 | 52.881 | 52.997 | 53.114 | 53.230 | 53.346 |
| 46 | 53.462 | 53.578 | 53.695 | 53.811 | 53.927 | 54.043 | 54.160 | 54.276 | 54.392 | 54.508 |
| 47 | 54.624 | 54.741 | 54.857 | 54.973 | 55.089 | 55.206 | 55.322 | 55.438 | 55.554 | 55.670 |
| 48 | 55.787 | 55.903 | 56.019 | 56.135 | 56.252 | 56.368 | 56.484 | 56.600 | 56.716 | 56.833 |
| 49 | 56.949 | 57.065 | 57.181 | 57.298 | 57.414 | 57.530 | 57.646 | 57.762 | 57.879 | 57.995 |

表A.1　千卡每小時每公尺每攝度[kcalth/(h．m．℃)]換算為

瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算表(續)

換算因子：1 kcalth/(h．m．℃) = 1.16222 W/(m．K)

| kcalth/(h．m．℃) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m．K) |
| 50 | 58.111 | 58.227 | 58.344 | 58.460 | 58.576 | 58.692 | 58.808 | 58.925 | 59.041 | 59.157 |
| 51 | 59.273 | 59.390 | 59.506 | 59.622 | 59.738 | 59.854 | 59.971 | 60.087 | 60.203 | 60.319 |
| 52 | 60.436 | 60.552 | 60.668 | 60.784 | 60.900 | 61.017 | 61.133 | 61.249 | 61.365 | 61.482 |
| 53 | 61.598 | 61.714 | 61.830 | 61.946 | 62.063 | 62.179 | 62.295 | 62.411 | 62.528 | 62.644 |
| 54 | 62.760 | 62.876 | 62.992 | 63.109 | 63.225 | 63.341 | 63.457 | 63.574 | 63.690 | 63.806 |
| 55 | 63.922 | 64.038 | 64.155 | 64.271 | 64.387 | 64.503 | 64.620 | 64.736 | 64.852 | 64.968 |
| 56 | 65.084 | 65.201 | 65.317 | 65.433 | 65.549 | 65.666 | 65.782 | 65.898 | 66.014 | 66.130 |
| 57 | 66.247 | 66.363 | 66.479 | 66.595 | 66.712 | 66.828 | 66.944 | 67.060 | 67.176 | 67.293 |
| 58 | 67.409 | 67.525 | 67.641 | 67.758 | 67.874 | 67.990 | 68.106 | 68.222 | 68.339 | 68.455 |
| 59 | 68.571 | 68.687 | 68.804 | 68.920 | 69.036 | 69.152 | 69.268 | 69.385 | 69.501 | 69.617 |
| 60 | 69.733 | 69.850 | 69.966 | 70.082 | 70.198 | 70.314 | 70.431 | 70.547 | 70.663 | 70.779 |
| 61 | 70.896 | 71.012 | 71.128 | 71.244 | 71.360 | 71.477 | 71.593 | 71.709 | 71.825 | 71.942 |
| 62 | 72.058 | 72.174 | 72.290 | 72.406 | 72.523 | 72.639 | 72.755 | 72.871 | 72.988 | 73.104 |
| 63 | 73.220 | 73.336 | 73.452 | 73.569 | 73.685 | 73.801 | 73.917 | 74.034 | 74.150 | 74.266 |
| 64 | 74.382 | 74.498 | 74.615 | 74.731 | 74.847 | 74.963 | 75.080 | 75.196 | 75.312 | 75.428 |
| 65 | 75.544 | 75.661 | 75.777 | 75.893 | 76.009 | 76.126 | 76.242 | 76.358 | 76.474 | 76.590 |
| 66 | 76.707 | 76.823 | 76.939 | 77.055 | 77.172 | 77.288 | 77.404 | 77.520 | 77.636 | 77.753 |
| 67 | 77.869 | 77.985 | 78.101 | 78.218 | 78.334 | 78.450 | 78.566 | 78.682 | 78.799 | 78.915 |
| 68 | 79.031 | 79.147 | 79.264 | 79.380 | 79.496 | 79.612 | 79.728 | 79.845 | 79.961 | 80.077 |
| 69 | 80.193 | 80.310 | 80.426 | 80.542 | 80.658 | 80.774 | 80.891 | 81.007 | 81.123 | 81.239 |
| 70 | 81.356 | 81.472 | 81.588 | 81.704 | 81.820 | 81.937 | 82.053 | 82.169 | 82.285 | 82.402 |
| 71 | 82.518 | 82.634 | 82.750 | 82.866 | 82.983 | 83.099 | 83.215 | 83.331 | 83.448 | 83.564 |
| 72 | 83.680 | 83.796 | 83.912 | 84.029 | 84.145 | 84.261 | 84.377 | 84.494 | 84.610 | 84.726 |
| 73 | 84.842 | 84.958 | 85.075 | 85.191 | 85.307 | 85.423 | 85.540 | 85.656 | 85.772 | 85.888 |
| 74 | 86.004 | 86.121 | 86.237 | 86.353 | 86.469 | 86.586 | 86.702 | 86.818 | 86.934 | 87.050 |
| 75 | 87.167 | 87.283 | 87.399 | 87.515 | 87.632 | 87.748 | 87.864 | 87.980 | 88.096 | 88.213 |
| 76 | 88.329 | 88.445 | 88.561 | 88.678 | 88.794 | 88.910 | 89.026 | 89.142 | 89.259 | 89.375 |
| 77 | 89.491 | 89.607 | 89.724 | 89.840 | 89.956 | 90.072 | 90.188 | 90.305 | 90.421 | 90.537 |
| 78 | 90.653 | 90.770 | 90.886 | 91.002 | 91.118 | 91.234 | 91.351 | 91.467 | 91.583 | 91.699 |
| 79 | 91.816 | 91.932 | 92.048 | 92.164 | 92.280 | 92.397 | 92.513 | 92.629 | 92.745 | 92.862 |
| 80 | 92.978 | 93.094 | 93.210 | 93.326 | 93.443 | 93.559 | 93.675 | 93.791 | 93.908 | 94.024 |
| 81 | 94.140 | 94.256 | 94.372 | 94.489 | 94.605 | 94.721 | 94.837 | 94.954 | 95.070 | 95.186 |
| 82 | 95.302 | 95.418 | 95.535 | 95.651 | 95.767 | 95.883 | 96.000 | 96.116 | 96.232 | 96.348 |
| 83 | 96.464 | 96.581 | 96.697 | 96.813 | 96.929 | 97.046 | 97.162 | 97.278 | 97.394 | 97.510 |
| 84 | 97.627 | 97.743 | 97.859 | 97.975 | 98.092 | 98.208 | 98.324 | 98.440 | 98.556 | 98.673 |
| 85 | 98.789 | 98.905 | 99.021 | 99.138 | 99.254 | 99.370 | 99.486 | 99.602 | 99.719 | 99.835 |
| 86 | 99.951 | 100.07 | 100.18 | 100.30 | 100.42 | 100.53 | 100.65 | 100.76 | 100.88 | 101.00 |
| 87 | 101.11 | 101.23 | 101.35 | 101.46 | 101.58 | 101.69 | 101.81 | 101.93 | 102.04 | 102.16 |
| 88 | 102.28 | 102.39 | 102.51 | 102.62 | 102.74 | 102.86 | 102.97 | 103.09 | 103.21 | 103.32 |
| 89 | 103.44 | 103.55 | 103.67 | 103.79 | 103.90 | 104.02 | 104.14 | 104.25 | 104.37 | 104.48 |
| 90 | 104.60 | 104.72 | 104.83 | 104.95 | 105.06 | 105.18 | 105.30 | 105.41 | 105.53 | 105.65 |
| 91 | 105.76 | 105.88 | 105.99 | 106.11 | 106.23 | 106.34 | 106.46 | 106.58 | 106.69 | 106.81 |
| 92 | 106.92 | 107.04 | 107.16 | 107.27 | 107.39 | 107.51 | 107.62 | 107.74 | 107.85 | 107.97 |
| 93 | 108.09 | 108.20 | 108.32 | 108.44 | 108.55 | 108.67 | 108.78 | 108.90 | 109.02 | 109.13 |
| 94 | 109.25 | 109.37 | 109.48 | 109.60 | 109.71 | 109.83 | 109.95 | 110.06 | 110.18 | 110.29 |
| 95 | 110.41 | 110.53 | 110.64 | 110.76 | 110.88 | 110.99 | 111.11 | 111.22 | 111.34 | 111.46 |
| 96 | 111.57 | 111.69 | 111.81 | 111.92 | 112.04 | 112.15 | 112.27 | 112.39 | 112.50 | 112.62 |
| 97 | 112.74 | 112.85 | 112.97 | 113.08 | 113.20 | 113.32 | 113.43 | 113.55 | 113.67 | 113.78 |
| 98 | 113.90 | 114.01 | 114.13 | 114.25 | 114.36 | 114.48 | 114.60 | 114.71 | 114.83 | 114.94 |
| 99 | 115.06 | 115.18 | 115.29 | 115.41 | 115.52 | 115.64 | 115.76 | 115.87 | 115.99 | 116.11 |
| 100 | 116.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附錄B

(參考)

瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算為千卡每小時每公尺每攝度[kcalth/(h．m．℃)]換算表

表B.1　瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算為

千卡每小時每公尺每攝度[kcalth/(h．m．℃)]換算表

換算因子：1 W/(m．K) = 0.860421 kcalth/(h．m．℃)

| W/(m．K) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kcalth/(h．m．℃) |
| 0 | － | 0.0860 | 0.1721 | 0.2581 | 0.3442 | 0.4302 | 0.5163 | 0.6023 | 0.6883 | 0.7744 |
| 1 | 0.8604 | 0.9465 | 1.0325 | 1.1185 | 1.2046 | 1.2906 | 1.3767 | 1.4627 | 1.5488 | 1.6348 |
| 2 | 1.7208 | 1.8069 | 1.8929 | 1.9790 | 2.0650 | 2.1511 | 2.2371 | 2.3231 | 2.4092 | 2.4952 |
| 3 | 2.5813 | 2.6673 | 2.7533 | 2.8394 | 2.9254 | 3.0115 | 3.0975 | 3.1836 | 3.2696 | 3.3556 |
| 4 | 3.4417 | 3.5277 | 3.6138 | 3.6998 | 3.7859 | 3.8719 | 3.9579 | 4.0440 | 4.1300 | 4.2161 |
| 5 | 4.3021 | 4.3881 | 4.4742 | 4.5602 | 4.6463 | 4.7323 | 4.8184 | 4.9044 | 4.9904 | 5.0765 |
| 6 | 5.1625 | 5.2486 | 5.3346 | 5.4207 | 5.5067 | 5.5927 | 5.6788 | 5.7648 | 5.8509 | 5.9369 |
| 7 | 6.0229 | 6.1090 | 6.1950 | 6.2811 | 6.3671 | 6.4532 | 6.5392 | 6.6252 | 6.7113 | 6.7973 |
| 8 | 6.8834 | 6.9694 | 7.0555 | 7.1415 | 7.2275 | 7.3136 | 7.3996 | 7.4857 | 7.5717 | 7.6577 |
| 9 | 7.7438 | 7.8298 | 7.9159 | 8.0019 | 8.0880 | 8.1740 | 8.2600 | 8.3461 | 8.4321 | 8.5182 |
| 10 | 8.6042 | 8.6903 | 8.7763 | 8.8623 | 8.9484 | 9.0344 | 9.1205 | 9.2065 | 9.2925 | 9.3786 |
| 11 | 9.4646 | 9.5507 | 9.6367 | 9.7228 | 9.8088 | 9.8948 | 9.9809 | 10.067 | 10.153 | 10.239 |
| 12 | 10.325 | 10.411 | 10.497 | 10.583 | 10.669 | 10.755 | 10.841 | 10.927 | 11.013 | 11.099 |
| 13 | 11.185 | 11.272 | 11.358 | 11.444 | 11.530 | 11.616 | 11.702 | 11.788 | 11.874 | 11.960 |
| 14 | 12.046 | 12.132 | 12.218 | 12.304 | 12.390 | 12.476 | 12.562 | 12.648 | 12.734 | 12.820 |
| 15 | 12.906 | 12.992 | 13.078 | 13.164 | 13.250 | 13.337 | 13.423 | 13.509 | 13.595 | 13.681 |
| 16 | 13.767 | 13.853 | 13.939 | 14.025 | 14.111 | 14.197 | 14.283 | 14.369 | 14.455 | 14.541 |
| 17 | 14.627 | 14.713 | 14.799 | 14.885 | 14.971 | 15.057 | 15.143 | 15.229 | 15.315 | 15.402 |
| 18 | 15.488 | 15.574 | 15.660 | 15.746 | 15.832 | 15.918 | 16.004 | 16.090 | 16.176 | 16.262 |
| 19 | 16.348 | 16.434 | 16.520 | 16.606 | 16.692 | 16.778 | 16.864 | 16.950 | 17.036 | 17.122 |
| 20 | 17.208 | 17.294 | 17.381 | 17.467 | 17.553 | 17.639 | 17.725 | 17.811 | 17.897 | 17.983 |
| 21 | 18.069 | 18.155 | 18.241 | 18.327 | 18.413 | 18.499 | 18.585 | 18.671 | 18.757 | 18.843 |
| 22 | 18.929 | 19.015 | 19.101 | 19.187 | 19.273 | 19.359 | 19.446 | 19.532 | 19.618 | 19.704 |
| 23 | 19.790 | 19.876 | 19.962 | 20.048 | 20.134 | 20.220 | 20.306 | 20.392 | 20.478 | 20.564 |
| 24 | 20.650 | 20.736 | 20.822 | 20.908 | 20.994 | 21.080 | 21.166 | 21.252 | 21.338 | 21.424 |
| 25 | 21.511 | 21.597 | 21.683 | 21.769 | 21.855 | 21.941 | 22.027 | 22.113 | 22.199 | 22.285 |
| 26 | 22.371 | 22.457 | 22.543 | 22.629 | 22.715 | 22.801 | 22.887 | 22.973 | 23.059 | 23.145 |
| 27 | 23.231 | 23.317 | 23.403 | 23.489 | 23.576 | 23.662 | 23.748 | 23.834 | 23.920 | 24.006 |
| 28 | 24.092 | 24.178 | 24.264 | 24.350 | 24.436 | 24.522 | 24.608 | 24.694 | 24.780 | 24.866 |
| 29 | 24.952 | 25.038 | 25.124 | 25.210 | 25.296 | 25.382 | 25.468 | 25.555 | 25.641 | 25.727 |
| 30 | 25.813 | 25.899 | 25.985 | 26.071 | 26.157 | 26.243 | 26.329 | 26.415 | 26.501 | 26.587 |
| 31 | 26.673 | 26.759 | 26.845 | 26.931 | 27.017 | 27.103 | 27.189 | 27.275 | 27.361 | 27.447 |
| 32 | 27.533 | 27.620 | 27.706 | 27.792 | 27.878 | 27.964 | 28.050 | 28.136 | 28.222 | 28.308 |
| 33 | 28.394 | 28.480 | 28.566 | 28.652 | 28.738 | 28.824 | 28.910 | 28.996 | 29.082 | 29.168 |
| 34 | 29.254 | 29.340 | 29.426 | 29.512 | 29.598 | 29.685 | 29.771 | 29.857 | 29.943 | 30.029 |
| 35 | 30.115 | 30.201 | 30.287 | 30.373 | 30.459 | 30.545 | 30.631 | 30.717 | 30.803 | 30.889 |
| 36 | 30.975 | 31.061 | 31.147 | 31.233 | 31.319 | 31.405 | 31.491 | 31.577 | 31.663 | 31.750 |
| 37 | 31.836 | 31.922 | 32.008 | 32.094 | 32.180 | 32.266 | 32.352 | 32.438 | 32.524 | 32.610 |
| 38 | 32.696 | 32.782 | 32.868 | 32.954 | 33.040 | 33.126 | 33.212 | 33.298 | 33.384 | 33.470 |
| 39 | 33.556 | 33.642 | 33.729 | 33.815 | 33.901 | 33.987 | 34.073 | 34.159 | 34.245 | 34.331 |
| 40 | 34.417 | 34.503 | 34.589 | 34.675 | 34.761 | 34.847 | 34.933 | 35.019 | 35.105 | 35.191 |
| 41 | 35.277 | 35.363 | 35.449 | 35.535 | 35.621 | 35.707 | 35.794 | 35.880 | 35.966 | 36.052 |
| 42 | 36.138 | 36.224 | 36.310 | 36.396 | 36.482 | 36.568 | 36.654 | 36.740 | 36.826 | 36.912 |
| 43 | 36.998 | 37.084 | 37.170 | 37.256 | 37.342 | 37.428 | 37.514 | 37.600 | 37.686 | 37.772 |
| 44 | 37.859 | 37.945 | 38.031 | 38.117 | 38.203 | 38.289 | 38.375 | 38.461 | 38.547 | 38.633 |
| 45 | 38.719 | 38.805 | 38.891 | 38.977 | 39.063 | 39.149 | 39.235 | 39.321 | 39.407 | 39.493 |
| 46 | 39.579 | 39.665 | 39.751 | 39.837 | 39.924 | 40.010 | 40.096 | 40.182 | 40.268 | 40.354 |
| 47 | 40.440 | 40.526 | 40.612 | 40.698 | 40.784 | 40.870 | 40.956 | 41.042 | 41.128 | 41.214 |
| 48 | 41.300 | 41.386 | 41.472 | 41.558 | 41.644 | 41.730 | 41.816 | 41.903 | 41.989 | 42.075 |
| 49 | 42.161 | 42.247 | 42.333 | 42.419 | 42.505 | 42.591 | 42.677 | 42.763 | 42.849 | 42.935 |

表B.1　瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算為

千卡每小時每公尺每攝度[kcalth/(h．m．℃)]換算表(續)

換算因子：1 W/(m．K) = 0.860421 kcalth/(h．m．℃)

| W/(m．K) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kcalth/(h．m．℃) |
| 50 | 43.021 | 43.107 | 43.193 | 43.279 | 43.365 | 43.451 | 43.537 | 43.623 | 43.709 | 43.795 |
| 51 | 43.881 | 43.968 | 44.054 | 44.140 | 44.226 | 44.312 | 44.398 | 44.484 | 44.570 | 44.656 |
| 52 | 44.742 | 44.828 | 44.914 | 45.000 | 45.086 | 45.172 | 45.258 | 45.344 | 45.430 | 45.516 |
| 53 | 45.602 | 45.688 | 45.774 | 45.860 | 45.946 | 46.033 | 46.119 | 46.205 | 46.291 | 46.377 |
| 54 | 46.463 | 46.549 | 46.635 | 46.721 | 46.807 | 46.893 | 46.979 | 47.065 | 47.151 | 47.237 |
| 55 | 47.323 | 47.409 | 47.495 | 47.581 | 47.667 | 47.753 | 47.839 | 47.925 | 48.011 | 48.098 |
| 56 | 48.184 | 48.270 | 48.356 | 48.442 | 48.528 | 48.614 | 48.700 | 48.786 | 48.872 | 48.958 |
| 57 | 49.044 | 49.130 | 49.216 | 49.302 | 49.388 | 49.474 | 49.560 | 49.646 | 49.732 | 49.818 |
| 58 | 49.904 | 49.990 | 50.077 | 50.163 | 50.249 | 50.335 | 50.421 | 50.507 | 50.593 | 50.679 |
| 59 | 50.765 | 50.851 | 50.937 | 51.023 | 51.109 | 51.195 | 51.281 | 51.367 | 51.453 | 51.539 |
| 60 | 51.625 | 51.711 | 51.797 | 51.883 | 51.969 | 52.055 | 52.142 | 52.228 | 52.314 | 52.400 |
| 61 | 52.486 | 52.572 | 52.658 | 52.744 | 52.830 | 52.916 | 53.002 | 53.088 | 53.174 | 53.260 |
| 62 | 53.346 | 53.432 | 53.518 | 53.604 | 53.690 | 53.776 | 53.862 | 53.948 | 54.034 | 54.120 |
| 63 | 54.207 | 54.293 | 54.379 | 54.465 | 54.551 | 54.637 | 54.723 | 54.809 | 54.895 | 54.981 |
| 64 | 55.067 | 55.153 | 55.239 | 55.325 | 55.411 | 55.497 | 55.583 | 55.669 | 55.755 | 55.841 |
| 65 | 55.927 | 56.013 | 56.099 | 56.185 | 56.272 | 56.358 | 56.444 | 56.530 | 56.616 | 56.702 |
| 66 | 56.788 | 56.874 | 56.960 | 57.046 | 57.132 | 57.218 | 57.304 | 57.390 | 57.476 | 57.562 |
| 67 | 57.648 | 57.734 | 57.820 | 57.906 | 57.992 | 58.078 | 58.164 | 58.251 | 58.337 | 58.423 |
| 68 | 58.509 | 58.595 | 58.681 | 58.767 | 58.853 | 58.939 | 59.025 | 59.111 | 59.197 | 59.283 |
| 69 | 59.369 | 59.455 | 59.541 | 59.627 | 59.713 | 59.799 | 59.885 | 59.971 | 60.057 | 60.143 |
| 70 | 60.229 | 60.316 | 60.402 | 60.488 | 60.574 | 60.660 | 60.746 | 60.832 | 60.918 | 61.004 |
| 71 | 61.090 | 61.176 | 61.262 | 61.348 | 61.434 | 61.520 | 61.606 | 61.692 | 61.778 | 61.864 |
| 72 | 61.950 | 62.036 | 62.122 | 62.208 | 62.294 | 62.381 | 62.467 | 62.553 | 62.639 | 62.725 |
| 73 | 62.811 | 62.897 | 62.983 | 63.069 | 63.155 | 63.241 | 63.327 | 63.413 | 63.499 | 63.585 |
| 74 | 63.671 | 63.757 | 63.843 | 63.929 | 64.015 | 64.101 | 64.187 | 64.273 | 64.359 | 64.446 |
| 75 | 64.532 | 64.618 | 64.704 | 64.790 | 64.876 | 64.962 | 65.048 | 65.134 | 65.220 | 65.306 |
| 76 | 65.392 | 65.478 | 65.564 | 65.650 | 65.736 | 65.822 | 65.908 | 65.994 | 66.080 | 66.166 |
| 77 | 66.252 | 66.338 | 66.425 | 66.511 | 66.597 | 66.683 | 66.769 | 66.855 | 66.941 | 67.027 |
| 78 | 67.113 | 67.199 | 67.285 | 67.371 | 67.457 | 67.543 | 67.629 | 67.715 | 67.801 | 67.887 |
| 79 | 67.973 | 68.059 | 68.145 | 68.231 | 68.317 | 68.403 | 68.490 | 68.576 | 68.662 | 68.748 |
| 80 | 68.834 | 68.920 | 69.006 | 69.092 | 69.178 | 69.264 | 69.350 | 69.436 | 69.522 | 69.608 |
| 81 | 69.694 | 69.780 | 69.866 | 69.952 | 70.038 | 70.124 | 70.210 | 70.296 | 70.382 | 70.468 |
| 82 | 70.555 | 70.641 | 70.727 | 70.813 | 70.899 | 70.985 | 71.071 | 71.157 | 71.243 | 71.329 |
| 83 | 71.415 | 71.501 | 71.587 | 71.673 | 71.759 | 71.845 | 71.931 | 72.017 | 72.103 | 72.189 |
| 84 | 72.275 | 72.361 | 72.447 | 72.533 | 72.620 | 72.706 | 72.792 | 72.878 | 72.964 | 73.050 |
| 85 | 73.136 | 73.222 | 73.308 | 73.394 | 73.480 | 73.566 | 73.652 | 73.738 | 73.824 | 73.910 |
| 86 | 73.996 | 74.082 | 74.168 | 74.254 | 74.340 | 74.426 | 74.512 | 74.599 | 74.685 | 74.771 |
| 87 | 74.857 | 74.943 | 75.029 | 75.115 | 75.201 | 75.287 | 75.373 | 75.459 | 75.545 | 75.631 |
| 88 | 75.717 | 75.803 | 75.889 | 75.975 | 76.061 | 76.147 | 76.233 | 76.319 | 76.405 | 76.491 |
| 89 | 76.577 | 76.664 | 76.750 | 76.836 | 76.922 | 77.008 | 77.094 | 77.180 | 77.266 | 77.352 |
| 90 | 77.438 | 77.524 | 77.610 | 77.696 | 77.782 | 77.868 | 77.954 | 78.040 | 78.126 | 78.212 |
| 91 | 78.298 | 78.384 | 78.470 | 78.556 | 78.642 | 78.729 | 78.815 | 78.901 | 78.987 | 79.073 |
| 92 | 79.159 | 79.245 | 79.331 | 79.417 | 79.503 | 79.589 | 79.675 | 79.761 | 79.847 | 79.933 |
| 93 | 80.019 | 80.105 | 80.191 | 80.277 | 80.363 | 80.449 | 80.535 | 80.621 | 80.707 | 80.794 |
| 94 | 80.880 | 80.966 | 81.052 | 81.138 | 81.224 | 81.310 | 81.396 | 81.482 | 81.568 | 81.654 |
| 95 | 81.740 | 81.826 | 81.912 | 81.998 | 82.084 | 82.170 | 82.256 | 82.342 | 82.428 | 82.514 |
| 96 | 82.600 | 82.686 | 82.773 | 82.859 | 82.945 | 83.031 | 83.117 | 83.203 | 83.289 | 83.375 |
| 97 | 83.461 | 83.547 | 83.633 | 83.719 | 83.805 | 83.891 | 83.977 | 84.063 | 84.149 | 84.235 |
| 98 | 84.321 | 84.407 | 84.493 | 84.579 | 84.665 | 84.751 | 84.838 | 84.924 | 85.010 | 85.096 |
| 99 | 85.182 | 85.268 | 85.354 | 85.440 | 85.526 | 85.612 | 85.698 | 85.784 | 85.870 | 85.956 |
| 100 | 86.042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附錄C

(參考)

千卡每小時每公尺每攝度[kcalIT/(h．m．℃)]換算為瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算表

表C.1　千卡每小時每公尺每攝度[kcalIT/(h．m．℃)]換算為

瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算表

換算因子：1 kcalIT/(h．m．℃) = 1.163 W/(m．K)

| kcalIT/(h．m．℃) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m．K) |
| 0 | － | 0.1163 | 0.2326 | 0.3489 | 0.4652 | 0.5815 | 0.6978 | 0.8141 | 0.9304 | 1.0467 |
| 1 | 1.1630 | 1.2793 | 1.3956 | 1.5119 | 1.6282 | 1.7445 | 1.8608 | 1.9771 | 2.0934 | 2.2097 |
| 2 | 2.3260 | 2.4423 | 2.5586 | 2.6749 | 2.7912 | 2.9075 | 3.0238 | 3.1401 | 3.2564 | 3.3727 |
| 3 | 3.4890 | 3.6053 | 3.7216 | 3.8379 | 3.9542 | 4.0705 | 4.1868 | 4.3031 | 4.4194 | 4.5357 |
| 4 | 4.6520 | 4.7683 | 4.8846 | 5.0009 | 5.1172 | 5.2335 | 5.3498 | 5.4661 | 5.5824 | 5.6987 |
| 5 | 5.8150 | 5.9313 | 6.0476 | 6.1639 | 6.2802 | 6.3965 | 6.5128 | 6.6291 | 6.7454 | 6.8617 |
| 6 | 6.9780 | 7.0943 | 7.2106 | 7.3269 | 7.4432 | 7.5595 | 7.6758 | 7.7921 | 7.9084 | 8.0247 |
| 7 | 8.1410 | 8.2573 | 8.3736 | 8.4899 | 8.6062 | 8.7225 | 8.8388 | 8.9551 | 9.0714 | 9.1877 |
| 8 | 9.3040 | 9.4203 | 9.5366 | 9.6529 | 9.7692 | 9.8855 | 10.002 | 10.118 | 10.234 | 10.351 |
| 9 | 10.467 | 10.583 | 10.700 | 10.816 | 10.932 | 11.049 | 11.165 | 11.281 | 11.397 | 11.514 |
| 10 | 11.630 | 11.746 | 11.863 | 11.979 | 12.095 | 12.212 | 12.328 | 12.444 | 12.560 | 12.677 |
| 11 | 12.793 | 12.909 | 13.026 | 13.142 | 13.258 | 13.375 | 13.491 | 13.607 | 13.723 | 13.840 |
| 12 | 13.956 | 14.072 | 14.189 | 14.305 | 14.421 | 14.538 | 14.654 | 14.770 | 14.886 | 15.003 |
| 13 | 15.119 | 15.235 | 15.352 | 15.468 | 15.584 | 15.701 | 15.817 | 15.933 | 16.049 | 16.166 |
| 14 | 16.282 | 16.398 | 16.515 | 16.631 | 16.747 | 16.864 | 16.980 | 17.096 | 17.212 | 17.329 |
| 15 | 17.445 | 17.561 | 17.678 | 17.794 | 17.910 | 18.027 | 18.143 | 18.259 | 18.375 | 18.492 |
| 16 | 18.608 | 18.724 | 18.841 | 18.957 | 19.073 | 19.190 | 19.306 | 19.422 | 19.538 | 19.655 |
| 17 | 19.771 | 19.887 | 20.004 | 20.120 | 20.236 | 20.353 | 20.469 | 20.585 | 20.701 | 20.818 |
| 18 | 20.934 | 21.050 | 21.167 | 21.283 | 21.399 | 21.516 | 21.632 | 21.748 | 21.864 | 21.981 |
| 19 | 22.097 | 22.213 | 22.330 | 22.446 | 22.562 | 22.679 | 22.795 | 22.911 | 23.027 | 23.144 |
| 20 | 23.260 | 23.376 | 23.493 | 23.609 | 23.725 | 23.842 | 23.958 | 24.074 | 24.190 | 24.307 |
| 21 | 24.423 | 24.539 | 24.656 | 24.772 | 24.888 | 25.005 | 25.121 | 25.237 | 25.353 | 25.470 |
| 22 | 25.586 | 25.702 | 25.819 | 25.935 | 26.051 | 26.168 | 26.284 | 26.400 | 26.516 | 26.633 |
| 23 | 26.749 | 26.865 | 26.982 | 27.098 | 27.214 | 27.331 | 27.447 | 27.563 | 27.679 | 27.796 |
| 24 | 27.912 | 28.028 | 28.145 | 28.261 | 28.377 | 28.494 | 28.610 | 28.726 | 28.842 | 28.959 |
| 25 | 29.075 | 29.191 | 29.308 | 29.424 | 29.540 | 29.657 | 29.773 | 29.889 | 30.005 | 30.122 |
| 26 | 30.238 | 30.354 | 30.471 | 30.587 | 30.703 | 30.820 | 30.936 | 31.052 | 31.168 | 31.285 |
| 27 | 31.401 | 31.517 | 31.634 | 31.750 | 31.866 | 31.983 | 32.099 | 32.215 | 32.331 | 32.448 |
| 28 | 32.564 | 32.680 | 32.797 | 32.913 | 33.029 | 33.146 | 33.262 | 33.378 | 33.494 | 33.611 |
| 29 | 33.727 | 33.843 | 33.960 | 34.076 | 34.192 | 34.309 | 34.425 | 34.541 | 34.657 | 34.774 |
| 30 | 34.890 | 35.006 | 35.123 | 35.239 | 35.355 | 35.472 | 35.588 | 35.704 | 35.820 | 35.937 |
| 31 | 36.053 | 36.169 | 36.286 | 36.402 | 36.518 | 36.635 | 36.751 | 36.867 | 36.983 | 37.100 |
| 32 | 37.216 | 37.332 | 37.449 | 37.565 | 37.681 | 37.798 | 37.914 | 38.030 | 38.146 | 38.263 |
| 33 | 38.379 | 38.495 | 38.612 | 38.728 | 38.844 | 38.961 | 39.077 | 39.193 | 39.309 | 39.426 |
| 34 | 39.542 | 39.658 | 39.775 | 39.891 | 40.007 | 40.124 | 40.240 | 40.356 | 40.472 | 40.589 |
| 35 | 40.705 | 40.821 | 40.938 | 41.054 | 41.170 | 41.287 | 41.403 | 41.519 | 41.635 | 41.752 |
| 36 | 41.868 | 41.984 | 42.101 | 42.217 | 42.333 | 42.450 | 42.566 | 42.682 | 42.798 | 42.915 |
| 37 | 43.031 | 43.147 | 43.264 | 43.380 | 43.496 | 43.613 | 43.729 | 43.845 | 43.961 | 44.078 |
| 38 | 44.194 | 44.310 | 44.427 | 44.543 | 44.659 | 44.776 | 44.892 | 45.008 | 45.124 | 45.241 |
| 39 | 45.357 | 45.473 | 45.590 | 45.706 | 45.822 | 45.939 | 46.055 | 46.171 | 46.287 | 46.404 |
| 40 | 46.520 | 46.636 | 46.753 | 46.869 | 46.985 | 47.102 | 47.218 | 47.334 | 47.450 | 47.567 |
| 41 | 47.683 | 47.799 | 47.916 | 48.032 | 48.148 | 48.265 | 48.381 | 48.497 | 48.613 | 48.730 |
| 42 | 48.846 | 48.962 | 49.079 | 49.195 | 49.311 | 49.428 | 49.544 | 49.660 | 49.776 | 49.893 |
| 43 | 50.009 | 50.125 | 50.242 | 50.358 | 50.474 | 50.591 | 50.707 | 50.823 | 50.939 | 51.056 |
| 44 | 51.172 | 51.288 | 51.405 | 51.521 | 51.637 | 51.754 | 51.870 | 51.986 | 52.102 | 52.219 |
| 45 | 52.335 | 52.451 | 52.568 | 52.684 | 52.800 | 52.917 | 53.033 | 53.149 | 53.265 | 53.382 |
| 46 | 53.498 | 53.614 | 53.731 | 53.847 | 53.963 | 54.080 | 54.196 | 54.312 | 54.428 | 54.545 |
| 47 | 54.661 | 54.777 | 54.894 | 55.010 | 55.126 | 55.243 | 55.359 | 55.475 | 55.591 | 55.708 |
| 48 | 55.824 | 55.940 | 56.057 | 56.173 | 56.289 | 56.406 | 56.522 | 56.638 | 56.754 | 56.871 |
| 49 | 56.987 | 57.103 | 57.220 | 57.336 | 57.452 | 57.569 | 57.685 | 57.801 | 57.917 | 58.034 |

表C.1　千卡每小時每公尺每攝度[kcalIT/(h．m．℃)]換算為

瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算表(續)

換算因子：1 kcalIT/(h．m．℃) = 1.163 W/(m．K)

| kcalIT/(h．m．℃) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m．K) |
| 50 | 58.150 | 58.266 | 58.383 | 58.499 | 58.615 | 58.732 | 58.848 | 58.964 | 59.080 | 59.197 |
| 51 | 59.313 | 59.429 | 59.546 | 59.662 | 59.778 | 59.895 | 60.011 | 60.127 | 60.243 | 60.360 |
| 52 | 60.476 | 60.592 | 60.709 | 60.825 | 60.941 | 61.058 | 61.174 | 61.290 | 61.406 | 61.523 |
| 53 | 61.639 | 61.755 | 61.872 | 61.988 | 62.104 | 62.221 | 62.337 | 62.453 | 62.569 | 62.686 |
| 54 | 62.802 | 62.918 | 63.035 | 63.151 | 63.267 | 63.384 | 63.500 | 63.616 | 63.732 | 63.849 |
| 55 | 63.965 | 64.081 | 64.198 | 64.314 | 64.430 | 64.547 | 64.663 | 64.779 | 64.895 | 65.012 |
| 56 | 65.128 | 65.244 | 65.361 | 65.477 | 65.593 | 65.710 | 65.826 | 65.942 | 66.058 | 66.175 |
| 57 | 66.291 | 66.407 | 66.524 | 66.640 | 66.756 | 66.873 | 66.989 | 67.105 | 67.221 | 67.338 |
| 58 | 67.454 | 67.570 | 67.687 | 67.803 | 67.919 | 68.036 | 68.152 | 68.268 | 68.384 | 68.501 |
| 59 | 68.617 | 68.733 | 68.850 | 68.966 | 69.082 | 69.199 | 69.315 | 69.431 | 69.547 | 69.664 |
| 60 | 69.780 | 69.896 | 70.013 | 70.129 | 70.245 | 70.362 | 70.478 | 70.594 | 70.710 | 70.827 |
| 61 | 70.943 | 71.059 | 71.176 | 71.292 | 71.408 | 71.525 | 71.641 | 71.757 | 71.873 | 71.990 |
| 62 | 72.106 | 72.222 | 72.339 | 72.455 | 72.571 | 72.688 | 72.804 | 72.920 | 73.036 | 73.153 |
| 63 | 73.269 | 73.385 | 73.502 | 73.618 | 73.734 | 73.851 | 73.967 | 74.083 | 74.199 | 74.316 |
| 64 | 74.432 | 74.548 | 74.665 | 74.781 | 74.897 | 75.014 | 75.130 | 75.246 | 75.362 | 75.479 |
| 65 | 75.595 | 75.711 | 75.828 | 75.944 | 76.060 | 76.177 | 76.293 | 76.409 | 76.525 | 76.642 |
| 66 | 76.758 | 76.874 | 76.991 | 77.107 | 77.223 | 77.340 | 77.456 | 77.572 | 77.688 | 77.805 |
| 67 | 77.921 | 78.037 | 78.154 | 78.270 | 78.386 | 78.503 | 78.619 | 78.735 | 78.851 | 78.968 |
| 68 | 79.084 | 79.200 | 79.317 | 79.433 | 79.549 | 79.666 | 79.782 | 79.898 | 80.014 | 80.131 |
| 69 | 80.247 | 80.363 | 80.480 | 80.596 | 80.712 | 80.829 | 80.945 | 81.061 | 81.177 | 81.294 |
| 70 | 81.410 | 81.526 | 81.643 | 81.759 | 81.875 | 81.992 | 82.108 | 82.224 | 82.340 | 82.457 |
| 71 | 82.573 | 82.689 | 82.806 | 82.922 | 83.038 | 83.155 | 83.271 | 83.387 | 83.503 | 83.620 |
| 72 | 83.736 | 83.852 | 83.969 | 84.085 | 84.201 | 84.318 | 84.434 | 84.550 | 84.666 | 84.783 |
| 73 | 84.899 | 85.015 | 85.132 | 85.248 | 85.364 | 85.481 | 85.597 | 85.713 | 85.829 | 85.946 |
| 74 | 86.062 | 86.178 | 86.295 | 86.411 | 86.527 | 86.644 | 86.760 | 86.876 | 86.992 | 87.109 |
| 75 | 87.225 | 87.341 | 87.458 | 87.574 | 87.690 | 87.807 | 87.923 | 88.039 | 88.155 | 88.272 |
| 76 | 88.388 | 88.504 | 88.621 | 88.737 | 88.853 | 88.970 | 89.086 | 89.202 | 89.318 | 89.435 |
| 77 | 89.551 | 89.667 | 89.784 | 89.900 | 90.016 | 90.133 | 90.249 | 90.365 | 90.481 | 90.598 |
| 78 | 90.714 | 90.830 | 90.947 | 91.063 | 91.179 | 91.296 | 91.412 | 91.528 | 91.644 | 91.761 |
| 79 | 91.877 | 91.993 | 92.110 | 92.226 | 92.342 | 92.459 | 92.575 | 92.691 | 92.807 | 92.924 |
| 80 | 93.040 | 93.156 | 93.273 | 93.389 | 93.505 | 93.622 | 93.738 | 93.854 | 93.970 | 94.087 |
| 81 | 94.203 | 94.319 | 94.436 | 94.552 | 94.668 | 94.785 | 94.901 | 95.017 | 95.133 | 95.250 |
| 82 | 95.366 | 95.482 | 95.599 | 95.715 | 95.831 | 95.948 | 96.064 | 96.180 | 96.296 | 96.413 |
| 83 | 96.529 | 96.645 | 96.762 | 96.878 | 96.994 | 97.111 | 97.227 | 97.343 | 97.459 | 97.576 |
| 84 | 97.692 | 97.808 | 97.925 | 98.041 | 98.157 | 98.274 | 98.390 | 98.506 | 98.622 | 98.739 |
| 85 | 98.855 | 98.971 | 99.088 | 99.204 | 99.320 | 99.437 | 99.553 | 99.669 | 99.785 | 99.902 |
| 86 | 100.02 | 100.13 | 100.25 | 100.37 | 100.48 | 100.60 | 100.72 | 100.83 | 100.95 | 101.06 |
| 87 | 101.18 | 101.30 | 101.41 | 101.53 | 101.65 | 101.76 | 101.88 | 102.00 | 102.11 | 102.23 |
| 88 | 102.34 | 102.46 | 102.58 | 102.69 | 102.81 | 102.93 | 103.04 | 103.16 | 103.27 | 103.39 |
| 89 | 103.51 | 103.62 | 103.74 | 103.86 | 103.97 | 104.09 | 104.20 | 104.32 | 104.44 | 104.55 |
| 90 | 104.67 | 104.79 | 104.90 | 105.02 | 105.14 | 105.25 | 105.37 | 105.48 | 105.60 | 105.72 |
| 91 | 105.83 | 105.95 | 106.07 | 106.18 | 106.30 | 106.41 | 106.53 | 106.65 | 106.76 | 106.88 |
| 92 | 107.00 | 107.11 | 107.23 | 107.34 | 107.46 | 107.58 | 107.69 | 107.81 | 107.93 | 108.04 |
| 93 | 108.16 | 108.28 | 108.39 | 108.51 | 108.62 | 108.74 | 108.86 | 108.97 | 109.09 | 109.21 |
| 94 | 109.32 | 109.44 | 109.55 | 109.67 | 109.79 | 109.90 | 110.02 | 110.14 | 110.25 | 110.37 |
| 95 | 110.49 | 110.60 | 110.72 | 110.83 | 110.95 | 111.07 | 111.18 | 111.30 | 111.42 | 111.53 |
| 96 | 111.65 | 111.76 | 111.88 | 112.00 | 112.11 | 112.23 | 112.35 | 112.46 | 112.58 | 112.69 |
| 97 | 112.81 | 112.93 | 113.04 | 113.16 | 113.28 | 113.39 | 113.51 | 113.63 | 113.74 | 113.86 |
| 98 | 113.97 | 114.09 | 114.21 | 114.32 | 114.44 | 114.56 | 114.67 | 114.79 | 114.90 | 115.02 |
| 99 | 115.14 | 115.25 | 115.37 | 115.49 | 115.60 | 115.72 | 115.83 | 115.95 | 116.07 | 116.18 |
| 100 | 116.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附錄D

(參考)

瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算為千卡每小時每公尺每攝度[kcalIT/(h．m．℃)]換算表

表D.1　瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算為

千卡每小時每公尺每攝度[kcalIT/(h．m．℃)]換算表

換算因子：1 W/(m．K) = 0.859845 kcalIT/(h．m．℃)

| W/(m．K) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kcalIT/(h．m．℃) |
| 0 | － | 0.0860 | 0.1720 | 0.2580 | 0.3439 | 0.4299 | 0.5159 | 0.6019 | 0.6879 | 0.7739 |
| 1 | 0.8598 | 0.9458 | 1.0318 | 1.1178 | 1.2038 | 1.2898 | 1.3758 | 1.4617 | 1.5477 | 1.6337 |
| 2 | 1.7197 | 1.8057 | 1.8917 | 1.9776 | 2.0636 | 2.1496 | 2.2356 | 2.3216 | 2.4076 | 2.4936 |
| 3 | 2.5795 | 2.6655 | 2.7515 | 2.8375 | 2.9235 | 3.0095 | 3.0954 | 3.1814 | 3.2674 | 3.3534 |
| 4 | 3.4394 | 3.5254 | 3.6113 | 3.6973 | 3.7833 | 3.8693 | 3.9553 | 4.0413 | 4.1273 | 4.2132 |
| 5 | 4.2992 | 4.3852 | 4.4712 | 4.5572 | 4.6432 | 4.7291 | 4.8151 | 4.9011 | 4.9871 | 5.0731 |
| 6 | 5.1591 | 5.2451 | 5.3310 | 5.4170 | 5.5030 | 5.5890 | 5.6750 | 5.7610 | 5.8469 | 5.9329 |
| 7 | 6.0189 | 6.1049 | 6.1909 | 6.2769 | 6.3629 | 6.4488 | 6.5348 | 6.6208 | 6.7068 | 6.7928 |
| 8 | 6.8788 | 6.9647 | 7.0507 | 7.1367 | 7.2227 | 7.3087 | 7.3947 | 7.4807 | 7.5666 | 7.6526 |
| 9 | 7.7386 | 7.8246 | 7.9106 | 7.9966 | 8.0825 | 8.1685 | 8.2545 | 8.3405 | 8.4265 | 8.5125 |
| 10 | 8.5985 | 8.6844 | 8.7704 | 8.8564 | 8.9424 | 9.0284 | 9.1144 | 9.2003 | 9.2863 | 9.3723 |
| 11 | 9.4583 | 9.5443 | 9.6303 | 9.7162 | 9.8022 | 9.8882 | 9.9742 | 10.060 | 10.146 | 10.232 |
| 12 | 10.318 | 10.404 | 10.490 | 10.576 | 10.662 | 10.748 | 10.834 | 10.920 | 11.006 | 11.092 |
| 13 | 11.178 | 11.264 | 11.350 | 11.436 | 11.522 | 11.608 | 11.694 | 11.780 | 11.866 | 11.952 |
| 14 | 12.038 | 12.124 | 12.210 | 12.296 | 12.382 | 12.468 | 12.554 | 12.640 | 12.726 | 12.812 |
| 15 | 12.898 | 12.984 | 13.070 | 13.156 | 13.242 | 13.328 | 13.414 | 13.500 | 13.586 | 13.672 |
| 16 | 13.758 | 13.844 | 13.929 | 14.015 | 14.101 | 14.187 | 14.273 | 14.359 | 14.445 | 14.531 |
| 17 | 14.617 | 14.703 | 14.789 | 14.875 | 14.961 | 15.047 | 15.133 | 15.219 | 15.305 | 15.391 |
| 18 | 15.477 | 15.563 | 15.649 | 15.735 | 15.821 | 15.907 | 15.993 | 16.079 | 16.165 | 16.251 |
| 19 | 16.337 | 16.423 | 16.509 | 16.595 | 16.681 | 16.767 | 16.853 | 16.939 | 17.025 | 17.111 |
| 20 | 17.197 | 17.283 | 17.369 | 17.455 | 17.541 | 17.627 | 17.713 | 17.799 | 17.885 | 17.971 |
| 21 | 18.057 | 18.143 | 18.229 | 18.315 | 18.401 | 18.487 | 18.573 | 18.659 | 18.745 | 18.831 |
| 22 | 18.917 | 19.003 | 19.089 | 19.175 | 19.261 | 19.347 | 19.432 | 19.518 | 19.604 | 19.690 |
| 23 | 19.776 | 19.862 | 19.948 | 20.034 | 20.120 | 20.206 | 20.292 | 20.378 | 20.464 | 20.550 |
| 24 | 20.636 | 20.722 | 20.808 | 20.894 | 20.980 | 21.066 | 21.152 | 21.238 | 21.324 | 21.410 |
| 25 | 21.496 | 21.582 | 21.668 | 21.754 | 21.840 | 21.926 | 22.012 | 22.098 | 22.184 | 22.270 |
| 26 | 22.356 | 22.442 | 22.528 | 22.614 | 22.700 | 22.786 | 22.872 | 22.958 | 23.044 | 23.130 |
| 27 | 23.216 | 23.302 | 23.388 | 23.474 | 23.560 | 23.646 | 23.732 | 23.818 | 23.904 | 23.990 |
| 28 | 24.076 | 24.162 | 24.248 | 24.334 | 24.420 | 24.506 | 24.592 | 24.678 | 24.764 | 24.850 |
| 29 | 24.936 | 25.021 | 25.107 | 25.193 | 25.279 | 25.365 | 25.451 | 25.537 | 25.623 | 25.709 |
| 30 | 25.795 | 25.881 | 25.967 | 26.053 | 26.139 | 26.225 | 26.311 | 26.397 | 26.483 | 26.569 |
| 31 | 26.655 | 26.741 | 26.827 | 26.913 | 26.999 | 27.085 | 27.171 | 27.257 | 27.343 | 27.429 |
| 32 | 27.515 | 27.601 | 27.687 | 27.773 | 27.859 | 27.945 | 28.031 | 28.117 | 28.203 | 28.289 |
| 33 | 28.375 | 28.461 | 28.547 | 28.633 | 28.719 | 28.805 | 28.891 | 28.977 | 29.063 | 29.149 |
| 34 | 29.235 | 29.321 | 29.407 | 29.493 | 29.579 | 29.665 | 29.751 | 29.837 | 29.923 | 30.009 |
| 35 | 30.095 | 30.181 | 30.267 | 30.353 | 30.439 | 30.524 | 30.610 | 30.696 | 30.782 | 30.868 |
| 36 | 30.954 | 31.040 | 31.126 | 31.212 | 31.298 | 31.384 | 31.470 | 31.556 | 31.642 | 31.728 |
| 37 | 31.814 | 31.900 | 31.986 | 32.072 | 32.158 | 32.244 | 32.330 | 32.416 | 32.502 | 32.588 |
| 38 | 32.674 | 32.760 | 32.846 | 32.932 | 33.018 | 33.104 | 33.190 | 33.276 | 33.362 | 33.448 |
| 39 | 33.534 | 33.620 | 33.706 | 33.792 | 33.878 | 33.964 | 34.050 | 34.136 | 34.222 | 34.308 |
| 40 | 34.394 | 34.480 | 34.566 | 34.652 | 34.738 | 34.824 | 34.910 | 34.996 | 35.082 | 35.168 |
| 41 | 35.254 | 35.340 | 35.426 | 35.512 | 35.598 | 35.684 | 35.770 | 35.856 | 35.942 | 36.028 |
| 42 | 36.113 | 36.199 | 36.285 | 36.371 | 36.457 | 36.543 | 36.629 | 36.715 | 36.801 | 36.887 |
| 43 | 36.973 | 37.059 | 37.145 | 37.231 | 37.317 | 37.403 | 37.489 | 37.575 | 37.661 | 37.747 |
| 44 | 37.833 | 37.919 | 38.005 | 38.091 | 38.177 | 38.263 | 38.349 | 38.435 | 38.521 | 38.607 |
| 45 | 38.693 | 38.779 | 38.865 | 38.951 | 39.037 | 39.123 | 39.209 | 39.295 | 39.381 | 39.467 |
| 46 | 39.553 | 39.639 | 39.725 | 39.811 | 39.897 | 39.983 | 40.069 | 40.155 | 40.241 | 40.327 |
| 47 | 40.413 | 40.499 | 40.585 | 40.671 | 40.757 | 40.843 | 40.929 | 41.015 | 41.101 | 41.187 |
| 48 | 41.273 | 41.359 | 41.445 | 41.531 | 41.616 | 41.702 | 41.788 | 41.874 | 41.960 | 42.046 |
| 49 | 42.132 | 42.218 | 42.304 | 42.390 | 42.476 | 42.562 | 42.648 | 42.734 | 42.820 | 42.906 |

表D.1　瓦特每公尺每克耳文[W/(m．K)]換算為

千卡每小時每公尺每攝度[kcalIT/(h．m．℃)]換算表(續)

換算因子：1 W/(m．K) = 0.859845 [kcalIT/(h．m．℃)]

| W/(m．K) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kcalIT/(h．m．℃) |
| 50 | 42.992 | 43.078 | 43.164 | 43.250 | 43.336 | 43.422 | 43.508 | 43.594 | 43.680 | 43.766 |
| 51 | 43.852 | 43.938 | 44.024 | 44.110 | 44.196 | 44.282 | 44.368 | 44.454 | 44.540 | 44.626 |
| 52 | 44.712 | 44.798 | 44.884 | 44.970 | 45.056 | 45.142 | 45.228 | 45.314 | 45.400 | 45.486 |
| 53 | 45.572 | 45.658 | 45.744 | 45.830 | 45.916 | 46.002 | 46.088 | 46.174 | 46.260 | 46.346 |
| 54 | 46.432 | 46.518 | 46.604 | 46.690 | 46.776 | 46.862 | 46.948 | 47.034 | 47.120 | 47.205 |
| 55 | 47.291 | 47.377 | 47.463 | 47.549 | 47.635 | 47.721 | 47.807 | 47.893 | 47.979 | 48.065 |
| 56 | 48.151 | 48.237 | 48.323 | 48.409 | 48.495 | 48.581 | 48.667 | 48.753 | 48.839 | 48.925 |
| 57 | 49.011 | 49.097 | 49.183 | 49.269 | 49.355 | 49.441 | 49.527 | 49.613 | 49.699 | 49.785 |
| 58 | 49.871 | 49.957 | 50.043 | 50.129 | 50.215 | 50.301 | 50.387 | 50.473 | 50.559 | 50.645 |
| 59 | 50.731 | 50.817 | 50.903 | 50.989 | 51.075 | 51.161 | 51.247 | 51.333 | 51.419 | 51.505 |
| 60 | 51.591 | 51.677 | 51.763 | 51.849 | 51.935 | 52.021 | 52.107 | 52.193 | 52.279 | 52.365 |
| 61 | 52.451 | 52.537 | 52.623 | 52.708 | 52.794 | 52.880 | 52.966 | 53.052 | 53.138 | 53.224 |
| 62 | 53.310 | 53.396 | 53.482 | 53.568 | 53.654 | 53.740 | 53.826 | 53.912 | 53.998 | 54.084 |
| 63 | 54.170 | 54.256 | 54.342 | 54.428 | 54.514 | 54.600 | 54.686 | 54.772 | 54.858 | 54.944 |
| 64 | 55.030 | 55.116 | 55.202 | 55.288 | 55.374 | 55.460 | 55.546 | 55.632 | 55.718 | 55.804 |
| 65 | 55.890 | 55.976 | 56.062 | 56.148 | 56.234 | 56.320 | 56.406 | 56.492 | 56.578 | 56.664 |
| 66 | 56.750 | 56.836 | 56.922 | 57.008 | 57.094 | 57.180 | 57.266 | 57.352 | 57.438 | 57.524 |
| 67 | 57.610 | 57.696 | 57.782 | 57.868 | 57.954 | 58.040 | 58.126 | 58.212 | 58.297 | 58.383 |
| 68 | 58.469 | 58.555 | 58.641 | 58.727 | 58.813 | 58.899 | 58.985 | 59.071 | 59.157 | 59.243 |
| 69 | 59.329 | 59.415 | 59.501 | 59.587 | 59.673 | 59.759 | 59.845 | 59.931 | 60.017 | 60.103 |
| 70 | 60.189 | 60.275 | 60.361 | 60.447 | 60.533 | 60.619 | 60.705 | 60.791 | 60.877 | 60.963 |
| 71 | 61.049 | 61.135 | 61.221 | 61.307 | 61.393 | 61.479 | 61.565 | 61.651 | 61.737 | 61.823 |
| 72 | 61.909 | 61.995 | 62.081 | 62.167 | 62.253 | 62.339 | 62.425 | 62.511 | 62.597 | 62.683 |
| 73 | 62.769 | 62.855 | 62.941 | 63.027 | 63.113 | 63.199 | 63.285 | 63.371 | 63.457 | 63.543 |
| 74 | 63.629 | 63.715 | 63.800 | 63.886 | 63.972 | 64.058 | 64.144 | 64.230 | 64.316 | 64.402 |
| 75 | 64.488 | 64.574 | 64.660 | 64.746 | 64.832 | 64.918 | 65.004 | 65.090 | 65.176 | 65.262 |
| 76 | 65.348 | 65.434 | 65.520 | 65.606 | 65.692 | 65.778 | 65.864 | 65.950 | 66.036 | 66.122 |
| 77 | 66.208 | 66.294 | 66.380 | 66.466 | 66.552 | 66.638 | 66.724 | 66.810 | 66.896 | 66.982 |
| 78 | 67.068 | 67.154 | 67.240 | 67.326 | 67.412 | 67.498 | 67.584 | 67.670 | 67.756 | 67.842 |
| 79 | 67.928 | 68.014 | 68.100 | 68.186 | 68.272 | 68.358 | 68.444 | 68.530 | 68.616 | 68.702 |
| 80 | 68.788 | 68.874 | 68.960 | 69.046 | 69.132 | 69.218 | 69.304 | 69.389 | 69.475 | 69.561 |
| 81 | 69.647 | 69.733 | 69.819 | 69.905 | 69.991 | 70.077 | 70.163 | 70.249 | 70.335 | 70.421 |
| 82 | 70.507 | 70.593 | 70.679 | 70.765 | 70.851 | 70.937 | 71.023 | 71.109 | 71.195 | 71.281 |
| 83 | 71.367 | 71.453 | 71.539 | 71.625 | 71.711 | 71.797 | 71.883 | 71.969 | 72.055 | 72.141 |
| 84 | 72.227 | 72.313 | 72.399 | 72.485 | 72.571 | 72.657 | 72.743 | 72.829 | 72.915 | 73.001 |
| 85 | 73.087 | 73.173 | 73.259 | 73.345 | 73.431 | 73.517 | 73.603 | 73.689 | 73.775 | 73.861 |
| 86 | 73.947 | 74.033 | 74.119 | 74.205 | 74.291 | 74.377 | 74.463 | 74.549 | 74.635 | 74.721 |
| 87 | 74.807 | 74.892 | 74.978 | 75.064 | 75.150 | 75.236 | 75.322 | 75.408 | 75.494 | 75.580 |
| 88 | 75.666 | 75.752 | 75.838 | 75.924 | 76.010 | 76.096 | 76.182 | 76.268 | 76.354 | 76.440 |
| 89 | 76.526 | 76.612 | 76.698 | 76.784 | 76.870 | 76.956 | 77.042 | 77.128 | 77.214 | 77.300 |
| 90 | 77.386 | 77.472 | 77.558 | 77.644 | 77.730 | 77.816 | 77.902 | 77.988 | 78.074 | 78.160 |
| 91 | 78.246 | 78.332 | 78.418 | 78.504 | 78.590 | 78.676 | 78.762 | 78.848 | 78.934 | 79.020 |
| 92 | 79.106 | 79.192 | 79.278 | 79.364 | 79.450 | 79.536 | 79.622 | 79.708 | 79.794 | 79.880 |
| 93 | 79.966 | 80.052 | 80.138 | 80.224 | 80.310 | 80.396 | 80.481 | 80.567 | 80.653 | 80.739 |
| 94 | 80.825 | 80.911 | 80.997 | 81.083 | 81.169 | 81.255 | 81.341 | 81.427 | 81.513 | 81.599 |
| 95 | 81.685 | 81.771 | 81.857 | 81.943 | 82.029 | 82.115 | 82.201 | 82.287 | 82.373 | 82.459 |
| 96 | 82.545 | 82.631 | 82.717 | 82.803 | 82.889 | 82.975 | 83.061 | 83.147 | 83.233 | 83.319 |
| 97 | 83.405 | 83.491 | 83.577 | 83.663 | 83.749 | 83.835 | 83.921 | 84.007 | 84.093 | 84.179 |
| 98 | 84.265 | 84.351 | 84.437 | 84.523 | 84.609 | 84.695 | 84.781 | 84.867 | 84.953 | 85.039 |
| 99 | 85.125 | 85.211 | 85.297 | 85.383 | 85.469 | 85.555 | 85.641 | 85.727 | 85.813 | 85.899 |
| 100 | 85.950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

關鍵字：瓦特每公尺每克耳文、千卡每小時每公尺每攝度、kcalth/(h．m．℃)、kcalIT/(h．m．℃)、W/(m．K)、換算表

# Text boxes

草-制1020511